# Утвержден

и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 29 сентября 1988 г. N 3388

Дата введения -

1 января 1989 года

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ГОСТ 12.1.005-88

Occupational safety standards system.

General sanitary requirements for working zone air

Список изменяющих документов

(в ред. Изменения N 1, утв.  Постановлением Госстандарта России

от 20.06.2000 N 159-ст)

1. Разработан и внесен Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов.

Разработчики: А.А. Каспаров, Р.Ф. Афанасьева, Е.К. Прохорова (руководители темы); О.Г. Алексеева, Л.Г. Арутюнян, Л.А. Басаргина, Н.А. Бессонова, Л.П. Боброва-Голикова, Н.Л. Василенко, Л.А. Гвозденко, Б.А. Дворянчиков, Г.А. Дьякова, Л.П. Еловская, Н.Г. Иванов, Н.Г. Карнаух, Б.А. Кацнельсон, Б.А. Курляндский, Б.Г. Лыткин, Н.С. Михайлова, Н.Н. Молодкина, С.И. Муравьева, Л.В. Павлухин, Е.М. Ратнер, Г.Н. Репин, Л.А. Серебряный, К.К. Сидоров, Е.Л. Синицина, Н.В. Славинская, В.Н. Тетеревников, В.П. Чащин, Ф.М. Шлейфман, Н.И. Шумская.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.1988 N 3388.

3. Взамен ГОСТ 12.1.005-76.

4. Ссылочные нормативно-технические документы:

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│  Обозначение НТД, на который дана ссылка  │    Номер пункта,   │

│                                           │     приложения     │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ГОСТ 8.010-90                              │5.1, 5.2            │

│ГОСТ 12.1.007-76                           │Приложение 1 (п. 16)│

│ГОСТ 12.1.014-84                           │5.6                 │

│ГОСТ 12.1.016-79                           │5.1, 5.2            │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в Приложении 1.

## 1. ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ <*>

--------------------------------

<*> В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.

1.1. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

1.2. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

1.3. Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

1.4. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22 - 24 град. C, его относительной влажности 60 - 40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.

1.5. При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2 град. C за пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

### Таблица 1

ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ,

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА

В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

┌──────┬─────────┬───────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐

│Период│Категория│      Температура, град. C     │ Относительная  │Скорость движе-│

│ года │  работ  │                               │  влажность, %  │ния, м/с       │

│      │         ├───────┬───────────────────────┼─────┬──────────┼─────┬─────────┤

│      │         │опти-  │       допустимая      │опти-│допустимая│опти-│допусти- │

│      │         │мальная├───────────┬───────────┤маль-│на рабочих│маль-│мая на   │

│      │         │       │  верхняя  │   нижняя  │ная  │местах    │ная, │рабочих  │

│      │         │       │  граница  │   граница │     │постоянных│не   │местах   │

│      │         │       ├───────────┴───────────┤     │и непосто-│более│постоян- │

│      │         │       │   на рабочих местах   │     │янных, не │     │ных и не-│

│      │         │       ├─────┬─────┬─────┬─────┤     │более     │     │постоян- │

│      │         │       │пос- │непо-│пос- │непо-│     │          │     │ных <*>  │

│      │         │       │тоян-│сто- │тоян-│сто- │     │          │     │         │

│      │         │       │ных  │янных│ных  │янных│     │          │     │         │

├──────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┤

│Холод-│Легкая - │22 - 24│  25 │  26 │  21 │  18 │40 - │    75    │ 0,1 │Не более │

│ный   │Iа       │       │     │     │     │     │60   │          │     │0,1      │

│      │         │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │Легкая - │21 - 23│  24 │  25 │  20 │  17 │40 - │    75    │ 0,1 │Не более │

│      │Iб       │       │     │     │     │     │60   │          │     │0,2      │

│      │         │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │Средней  │18 - 20│  23 │  24 │  17 │  15 │40 - │    75    │ 0,2 │Не более │

│      │тяжести -│       │     │     │     │     │60   │          │     │0,3      │

│      │IIа      │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │         │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │Средней  │17 - 19│  21 │  23 │  15 │  13 │40 - │    75    │ 0,2 │Не более │

│      │тяжести -│       │     │     │     │     │60   │          │     │0,4      │

│      │IIб      │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │         │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │Тяжелая -│16 - 18│  19 │  20 │  13 │  12 │40 - │    75    │ 0,3 │Не более │

│      │III      │       │     │     │     │     │60   │          │     │0,5      │

├──────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┤

│Теплый│Легкая - │23 - 25│  28 │  30 │  22 │  20 │40 - │55 (при 28│ 0,1 │0,1 - 0,2│

│      │Iа       │       │     │     │     │     │60   │град. C)  │     │         │

│      │         │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │Легкая - │22 - 24│  28 │  30 │  21 │  19 │40 - │60 (при 27│ 0,2 │0,1 - 0,3│

│      │Iб       │       │     │     │     │     │60   │град. C)  │     │         │

│      │         │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │Средней  │21 - 23│  27 │  29 │  18 │  17 │40 - │65 (при 26│ 0,3 │0,2 - 0,4│

│      │тяжести -│       │     │     │     │     │60   │град. C)  │     │         │

│      │IIа      │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │         │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │Средней  │20 - 22│  27 │  29 │  16 │  15 │40 - │70 (при 25│ 0,3 │0,2 - 0,5│

│      │тяжести -│       │     │     │     │     │60   │град. C)  │     │         │

│      │IIб      │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │         │       │     │     │     │     │     │          │     │         │

│      │Тяжелая -│18 - 20│  26 │  28 │  15 │  13 │40 - │75 (при 24│ 0,4 │0,2 - 0,6│

│      │III      │       │     │     │     │     │60   │град. C и │     │         │

│      │         │       │     │     │     │     │     │ниже      │     │         │

└──────┴─────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴─────┴─────────┘

--------------------------------

<*> Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.

1.6. При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3 град. C.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены допускаются до 4 град. C - при легких работах, до 5 град. C - при средней тяжести работах и до 6 град. C - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных в табл. 1.

Требования 1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7. При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.

1.8. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/кв. м при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/кв. м - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/кв. м - при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, "открытое" пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/кв. м, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в табл. 1 верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9. В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительно-климатическом районе, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований 1.11 по предупреждению перегревания работающих, верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл. 1, допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32 град. C - при легких работах;

не выше 30 и 31 град. C - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30 град. C - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительно-климатическом подрайоне IV Б, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам, приведенным в табл. 1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11. В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и т.п. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45 град. C.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным требованиям табл. 1 (1.4 - 1.6 и 1.8).

2.2. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т.д.).

2.3. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются равномерно по всему помещению в соответствии с табл. 2.

### Таблица 2

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ ИЗМЕРЕНИЯ

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│Площадь помещения, кв. м│     Количество участков измерения     │

├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│До 100                  │                   4                   │

│                        │                                       │

│От 101 до 400 включ.    │                   8                   │

│                        │                                       │

│Св. 400                 │Количество участков определяется рас-  │

│                        │стоянием между ними, которое не должно │

│                        │превышать 10 м                         │

└────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

2.4. Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям табл. 1 (1.4 - 1.6 и 1.8).

2.5. При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней, должна соответствовать нормативным требованиям 1.8.

2.6. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7. Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8. Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т.п.

2.9. Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т.п.

2.10. Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должна соответствовать требованиям табл. 3.

### Таблица 3

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐

│     Наименование показателя     │Диапазон измерения │Предельное│

│                                 │                   │отклонение│

├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤

│Температура воздуха по сухому    │От 30 до 50 включ. │+/- 0,2   │

│термометру, град. C              │                   │          │

│                                 │                   │          │

│Температура воздуха по смоченному│От 0 до 50 включ.  │+/- 0,2   │

│термометру, град. C              │                   │          │

│                                 │                   │          │

│Температура поверхности, град. C │От 0 до 50 включ.  │+/- 0,5   │

│                                 │                   │          │

│Относительная влажность воздуха, │От 10 до 90 включ. │+/- 5,0   │

│%                                │                   │          │

│                                 │                   │          │

│Скорость движения воздуха, м/с   │От 0 до 0,5 включ. │+/- 0,05  │

│                                 │Св. 0,5            │+/- 0,1   │

│                                 │                   │          │

│Интенсивность теплового облуче-  │От 10 до 350 включ.│+/- 5,0   │

│ния, Вт/кв. м                    │Св. 350            │+/- 50,0  │

└─────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────┘

## 3. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

3.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДКмр.рз) и среднесменных рабочей зоны (ПДКсс.рз).

Величины ПДКмр.рз и ПДКсс.рз приведены в Приложении 2.

3.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К1, К2, ..., Кn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn) не должна превышать единицы:

К1     К2           Кn

---- + ---- + ... + ---- <= 1.

ПДК1   ПДК2         ПДКn

## 4. КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

### 4.1. Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.

### 4.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин., для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДКмр.рз.

4.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

### 4.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив - ПДКсс.рз. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле:

К1t1 + К2t2 + ... + Кntn

Ксс = ------------------------,

t1 + t2 + ... + tn

где: Ксс - среднесменная концентрация, мг/куб. м;

К1, К2, ..., Кn - средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/куб. м;

t1, t2, ..., tn - продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, мин.

4.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ И СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

5.1. Структура, содержание и изложение методик выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96.

(п. 5.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

5.2. Разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые методики выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 и утверждены Минздравом России в установленном порядке.

(п. 5.2 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

5.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне <= 0,5 ПДК.

5.4. Границы допускаемой погрешности измерений концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, равных ПДК или более, должны составлять +/- 25% от измеряемой величины при доверительной вероятности 0,95; при измерениях концентраций ниже ПДК - границы допускаемой абсолютной погрешности измерений должны составлять +/- 0,25 ПДК в мг/куб. м при доверительной вероятности 0,95.

(п. 5.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

Примечания:

1. Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб).

2. Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 мг/куб. м, допускается увеличивать указанные нормы не более чем в 2 раза.

(примечания введены Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

5.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 K (20 град. C) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

5.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014.

5.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть использованы автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплексы утвержденных типов, соответствующие требованиям ГОСТ 13320-81 и обеспечивающие выполнение требований п. 5.4 непосредственно или в совокупности с методикой выполнения измерений.

(п. 5.7 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

# Приложение 1

(справочное)

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│      Термин      │                  Пояснение                  │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│1. Производствен- │Замкнутые пространства в специально предназ- │

│ные помещения     │наченных зданиях и сооружениях, в которых    │

│                  │постоянно (по сменам) или периодически (в те-│

│                  │чение рабочего дня) осуществляется трудовая  │

│                  │деятельность людей                           │

│                  │                                             │

│2. Рабочая зона   │Пространство, ограниченное по высоте 2 м над │

│                  │уровнем пола или площадки, на которых нахо-  │

│                  │дятся места постоянного или непостоянного    │

│                  │(временного) пребывания работающих           │

│                  │                                             │

│3. Рабочее место  │Место постоянного или временного пребывания  │

│                  │работающих в процессе трудовой деятельности  │

│                  │                                             │

│4. Постоянное ра- │Место, на котором работающий находится боль- │

│бочее место       │шую часть своего рабочего времени (более 50% │

│                  │или более 2 ч непрерывно). Если при этом ра- │

│                  │бота осуществляется в различных пунктах рабо-│

│                  │чей зоны, постоянным рабочим местом считается│

│                  │вся рабочая зона                             │

│                  │                                             │

│5. Непостоянное   │Место, на котором работающий находится мень- │

│рабочее место     │шую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерыв- │

│                  │но) своего рабочего времени                  │

│                  │                                             │

│6. Микроклимат    │Метеорологические условия внутренней среды   │

│производственных  │этих помещений, которые определяются действу-│

│помещений         │ющими на организм человека сочетаниями темпе-│

│                  │ратуры, влажности, скорости движения воздуха │

│                  │и теплового излучения                        │

│                  │                                             │

│7. Оптимальные    │Сочетания количественных показателей микро-  │

│микроклиматические│климата, которые при длительном и системати- │

│условия           │ческом воздействии на человека обеспечивают  │

│                  │сохранение нормального теплового состояния   │

│                  │организма без напряжения механизмов терморе- │

│                  │гуляции. Они обеспечивают ощущение теплового │

│                  │комфорта и создают предпосылки для высокого  │

│                  │уровня работоспособности                     │

│                  │                                             │

│8. Допустимые мик-│Сочетания количественных показателей микро-  │

│роклиматические   │климата, которые при длительном и системати- │

│условия           │ческом воздействии на человека могут вызывать│

│                  │преходящие и быстро нормализующиеся изменения│

│                  │теплового состояния организма, сопровождающи-│

│                  │еся напряжением механизмов терморегуляции, не│

│                  │выходящим за пределы физиологических приспо- │

│                  │собительных возможностей. При этом не возни- │

│                  │кает повреждений или нарушений состояния здо-│

│                  │ровья, но могут наблюдаться дискомфортные    │

│                  │теплоощущения, ухудшение самочувствия и пони-│

│                  │жение работоспособности                      │

│                  │                                             │

│9. Холодный период│Период года, характеризуемый среднесуточной  │

│года              │температурой наружного воздуха, равной +10   │

│                  │град. C и ниже                               │

│                  │                                             │

│10. Теплый период │Период года, характеризуемый среднесуточной  │

│года              │температурой наружного воздуха выше +10 град.│

│                  │C                                            │

│                  │                                             │

│11. Среднесуточная│Средняя величина температуры наружного возду-│

│температура наруж-│ха, измеренная в определенные часы суток че- │

│ного воздуха      │рез одинаковые интервалы времени. Она прини- │

│                  │мается по данным метеорологической службы    │

│                  │                                             │

│12. Категория ра- │Разграничение работ по тяжести на основе об- │

│бот               │щих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).    │

│                  │Примечание. Характеристику производственных  │

│                  │помещений по категориям выполняемых в них ра-│

│                  │бот в зависимости от затраты энергии следует │

│                  │производить в соответствии с ведомственными  │

│                  │нормативными документами, согласованными в   │

│                  │установленном порядке, исходя из категории   │

│                  │работ, выполняемых 50% и более работающих в  │

│                  │соответствующем помещении                    │

│                  │                                             │

│13. Легкие физи-  │Виды деятельности с расходом энергии не более│

│ческие работы (ка-│150 ккал/ч (174 Вт).                         │

│тегория I)        │Примечание. Легкие физические работы разделя-│

│                  │ются на категорию Iа - энергозатраты до 120  │

│                  │ккал/ч (139 Вт) и категорию Iб - энергозатра-│

│                  │ты 121 - 150 ккал/ч (140 - 174 Вт).          │

│                  │К категории Iа относятся работы, производимые│

│                  │сидя и сопровождающиеся незначительным физи- │

│                  │ческим напряжением (ряд профессий на предпри-│

│                  │ятиях точного приборо- и машиностроения, на  │

│                  │часовом, швейном производствах, в сфере уп-  │

│                  │равления и т.п.).                            │

│                  │К категории Iб относятся работы, производимые│

│                  │сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопро-  │

│                  │вождающиеся некоторым физическим напряжением │

│                  │(ряд профессий в полиграфической промышлен-  │

│                  │ности, на предприятиях связи, контролеры,    │

│                  │мастера в различных видах производства и     │

│                  │т.п.)                                        │

│                  │                                             │

│14. Средней тяжес-│Виды деятельности с расходом энергии в преде-│

│ти физические ра- │лах 151 - 250 ккал/ч (175 - 290 Вт).         │

│боты (категория   │Примечание. Средней тяжести физические работы│

│II)               │разделяют на категорию IIа - энергозатраты от│

│                  │151 до 200 ккал/ч (175 - 232 Вт) и категорию │

│                  │IIб - энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233│

│                  │- 290 Вт).                                   │

│                  │К категории IIа относятся работы, связанные с│

│                  │постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1│

│                  │кг) изделий или предметов в положении стоя   │

│                  │или сидя и требующие определенного физическо-│

│                  │го напряжения (ряд профессий в механо-сбороч-│

│                  │ных цехах машиностроительных предприятий, в  │

│                  │прядильно-ткацком производстве и т.п.).      │

│                  │К категории IIб относятся работы, связанные с│

│                  │ходьбой, перемещением и переноской тяжестей  │

│                  │до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физи-  │

│                  │ческим напряжением (ряд профессий в механизи-│

│                  │рованных литейных, прокатных, кузнечных, тер-│

│                  │мических, сварочных цехах машиностроительных │

│                  │и металлургических предприятий и т.п.)       │

│                  │                                             │

│15. Тяжелые физи- │Виды деятельности с расходом энергии более   │

│ческие работы (ка-│250 ккал/ч (290 Вт).                         │

│тегория III)      │Примечание. К категории III относятся работы,│

│                  │связанные с постоянными передвижениями, пере-│

│                  │мещением и переноской значительных (свыше 10 │

│                  │кг) тяжестей и требующие больших физических  │

│                  │усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с    │

│                  │ручной ковкой, литейных цехах с ручной набив-│

│                  │кой и заливкой опок машиностроительных и ме- │

│                  │таллургических предприятий и т.п.)           │

│                  │                                             │

│16. Вредное веще- │По ГОСТ 12.1.007                             │

│ство              │                                             │

│                  │                                             │

│17. Предельно до- │Концентрации, которые при ежедневной (кроме  │

│пустимые концент- │выходных дней) работе в течение 8 ч или при  │

│рации (ПДК) вред- │другой продолжительности, но не более 41 ч в │

│ных веществ в воз-│неделю, в течение всего рабочего стажа не мо-│

│духе рабочей зоны │гут вызвать заболеваний или отклонений в сос-│

│                  │тоянии здоровья, обнаруживаемых современными │

│                  │методами исследований в процессе работы или в│

│                  │отдаленные сроки жизни настоящего и последую-│

│                  │щего поколений                               │

│                  │                                             │

│18. Зона дыхания  │Пространство в радиусе до 50 см от лица рабо-│

│                  │тающего                                      │

└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

# Приложение 2

(обязательное)

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

┌──────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────┬───────┐

│    Наименование вещества     │Величина │Преиму-  │Класс│Особен-│

│                              │   ПДК,  │ществен- │опас-│ности  │

│                              │мг/куб. м│ное агре-│ности│дейст- │

│                              │         │гатное   │     │вия на │

│                              │         │состояние│     │орга-  │

│                              │         │в услови-│     │низм   │

│                              │         │ях произ-│     │       │

│                              │         │водства  │     │       │

├──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┤

│1. Азота диоксид              │   2     │    п    │ III │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│2. Азота оксиды (в пересчете  │   5     │    п    │ III │   О   │

│на NO2)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│3. Акриламид+                 │   0,2   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│4. Акриловый эфир этиленглико-│   0,5   │    п    │ II  │       │

│ля+                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│5. Акрилонитрил+              │   0,5   │    п    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│6. Акролеин                   │   0,2   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│7. бета-Аланин                │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│8. Алипур                     │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│9. Алкилдифенилоксиды (ало-   │  50     │  п + а  │ IV  │       │

│терм-1)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│10. Алкоксициандифенилы,      │  10     │    а    │ IV  │       │

│CnH2n+1O/C12H8/CN, где n = 1 -│         │         │     │       │

│8                             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│11. Аллил-альфа-аллилоксикар- │   0,03  │    п    │  I  │       │

│бонилокси-акрилат             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│12. Аллиламин+                │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│13. Аллила хлорид+            │   0,3   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│14. Аллилацетат+              │   2     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│15. Аллилацианид+             │   0,3   │    п    │ II  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│16. Аллилхлорформиат+         │   0,4   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│17. Альдегид изовалериановый  │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│18. Альдегид изомасляный+     │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│19. Альдегид кротоновый+      │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│20. Альдегид масляный+        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│21. Альдегид пропионовый+     │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│22. Алюминат лантана титанат  │   6     │    а    │ III │   Ф   │

│кальция                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│23. Алюминий и его сплавы (в  │   2     │    а    │ III │   Ф   │

│пересчете на алюминий)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│24. Алюминия гидроксид        │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│25. Алюминия магнид           │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│26. Алюминия нитрид           │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│27. Алюминия окись с примесью │  1 (по  │    а    │ II  │       │

│до 20% окиси трехвалентного   │  Cr2O3) │         │     │       │

│хрома (катализатор ИМ-2201)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│28. Алюминия оксид с примесью │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│свободного диоксида кремния до│         │         │     │       │

│15% и оксида железа до 10% (в │         │         │     │       │

│виде аэрозоля конденсации)    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│29. Алюминия оксид в смеси со │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│сплавом никеля до 15% (элект- │         │         │     │       │

│рокорунд)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│30. Алюминия оксид с примесью │   2     │    а    │ III │   Ф   │

│диоксида кремния в виде аэро- │         │         │     │       │

│золя конденсации              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│31. Алюминия оксид в виде аэ- │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│розоля дезинтеграции (глино-  │         │         │     │       │

│зем, электрокорунд, моноко-   │         │         │     │       │

│рунд)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│32. Амила бромид+             │   0,3   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│33. Амилаза бактериальная     │   1     │    а    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│34. Амилацетат                │ 100     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│35. Амиломизентерин           │   1     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│36. Амилоризин                │   1     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│37. Амилформиат+              │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│38. 5,6-Амино-/2-п-аминофе-   │   0,4   │    а    │ II  │       │

│нил/-бензимидазол             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│39. альфа-Аминоантрахинон     │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│40. п-Аминобензолсульфамид    │   1     │    а    │ II  │       │

│(стрептоцид)                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│41. 2-/п-Аминобензолсульфами- │   1     │    а    │ II  │       │

│до/-4,6-диметилпиримидин      │         │         │     │       │

│(сульфадимезин)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│42. 2-/п-Аминобензолсульфами- │   0,1   │    а    │ II  │       │

│до/-3-метоксипиразин (сульфа- │         │         │     │       │

│лен)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│43. 6-/п-Аминобензолсульфами- │   0,1   │    а    │  I  │       │

│до/-3-метоксипиридазин (суль- │         │         │     │       │

│фапиридазин)                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│44. 4-/п-Аминобензолсульфами- │   0,1   │    а    │  I  │       │

│до/-метоксипиримидин (сульфа- │         │         │     │       │

│монометоксин)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│45. 2-/п-Аминобензолсульфами- │   1     │    а    │ II  │       │

│до/-тиазол (норсульфазол)     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│46. 2-/п-Аминобензолсульфами- │   1     │    а    │ II  │       │

│до/5-этил-1,3,4-тиадизол (эта-│         │         │     │       │

│зол)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│47. п-Аминобензолсульфацетамид│         │         │     │       │

│(сульфацил)                   │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│48. п-Аминобензолсульфонилгуа-│   1     │    а    │ II  │       │

│нидин (сульгин)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│49. м-Аминобензотрифторид     │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│50. Аминокислоты, полученные  │         │         │     │       │

│микробным синтезом:           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) Аланин                   │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) Аргинин                  │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  в) Аспарагиновая кислота    │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  г) Валин                    │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  д) Гистидин                 │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  е) Глицин                   │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  ж) Глутаминовая кислота     │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  з) Изолейцин                │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  и) Лейцин                   │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  к) Лизин                    │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  л) Метионин                 │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  м) Оксипролин               │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  н) Пролин                   │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  о) Серин                    │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  п) Тирозин                  │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  р) Треонин                  │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  с) Триптофан                │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  т) Фенилаланин              │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  у) Цистеин                  │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  ф) Цистин                   │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│51. 4-Аминометилбензолсульфа- │   0,5   │    а    │ II  │       │

│мида ацетат (мафенида ацетат) │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│52. 2-Амино-4-нитроанизол+    │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│53. 5-Амино-8-окси-3,7-дибром-│   1     │    а    │ II  │       │

│нафтохинонимин                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│54. Аминопласты (пресс-порош- │   6     │    а    │ IV  │ Ф, А  │

│ки)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│55. 4-Амино-2,2,6,6-тетраме-  │   3     │    п    │ III │       │

│тилпиперидин                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│56. Аминофенол (мета- и пара -│   1     │    а    │ II  │       │

│изомеры)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│57. Амины алифатические+:     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) С7 - С9                  │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) С15 - С20                │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│58. Аммиак                    │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│59. Аммиачно-карбамидное      │  25     │  п + а  │ IV  │       │

│удобрение                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│60. Аммониевая соль 2,4-ди-   │   1     │    а    │ II  │       │

│хлорфеноксиуксусной кислоты   │         │         │     │       │

│(2,4-ДА)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│61. Аммония диизопропилтиофос-│  10     │    а    │ III │       │

│фат                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│62. Аммония кремнефторид (по  │   0,2   │  п + а  │ II  │       │

│F)                            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│63. Аммония роданид           │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│64. Аммония сульфамат         │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│65. Аммония тиосульфат        │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│66. Аммония хлорид            │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│67. Аммония хлорплатинат+     │   0,005 │    а    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│68. Аммофос+ (смесь моно- и   │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│диаммоний фосфатов)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│69. Ампициллин                │   0,1   │    а    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│70. Ангидрид борный           │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│71. Ангидрид малеиновый+      │   1     │  п + а  │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│72. Ангидрид масляный+        │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│73. Ангидрид метакриловой кис-│   1     │    п    │ II  │       │

│лоты+                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│74. Ангидрид нафталевый+      │   2     │    а    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│75. Ангидрид серный+          │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│76. Ангидрид сернистый+       │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│77. Ангидрид тетрагидрофтале- │   0,7   │    а    │ II  │   А   │

│вый+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│78. Ангидрид тримеллитовой    │   0,1   │    а    │ II  │       │

│кислоты                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│79. Ангидрид фосфорный+       │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│80. Ангидрид фталевый+        │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│81. Ангидрид хромовый+        │   0,01  │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│82. Ангидрид хлорэндиковый    │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│83. п-Анизидин+ (п-Аминоани-  │   1     │    п    │ II  │       │

│зол)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│84. о-Анизидин+               │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│85. Анизол                    │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│86. Анилин+                   │   0,1   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│87. Антибиотики группы цефа-  │   0,3   │    а    │ II  │   А   │

│лоспоринов                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│88. 9,10-Антрахинон           │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│89. Армотерм+ (дибензилтолуолы│   1     │  п + а  │ II  │       │

│- смесь изомеров)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│90. Аценафтен                 │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│91. Ацетальдегид+             │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│92. Ацетальдегид тетрамер (ме-│   0,2   │    а    │ II  │       │

│тальдегид)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│93. Ацетоацетанилид+ (анилид  │   1     │    а    │ II  │       │

│ацетоуксусной кислоты)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│94. N-Ацетоксиизопропил-карба-│   2     │  п + а  │ III │       │

│мат (ацилат-1)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│95. N-Ацетоксиэтил-N-цианэти- │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│ланилин+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│96. Ацетон                    │ 200     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│97. Ацетонитрил               │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│98. Ацетопропилацетат         │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│99. Ацетофенон+ (метилфенилке-│   5     │    п    │ III │       │

│тон)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│100. Ацетоциангидрин+         │   0,9   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│101. Аэросил, модифицированный│   1     │    а    │ III │   Ф   │

│бутиловым спиртом (бутосил)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│102. Аэросил, модифицированный│   1     │    а    │ III │   Ф   │

│диметилдихлорсиланом          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│103. Бальзам лесной марки А   │  50     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│104. Барий-алюминий-титанат   │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│105. Барий-кальций-титанат    │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│106. Барий-титанат-цирконат   │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│107. Барит                    │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│108. Бария алюминат           │   0,1   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│109. Бария алюмосиликат       │ 1 / 0,5 │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│110. Бария гидроксид+         │   0,1   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│111. Бария карбонат           │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│112. Бария нитрат             │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│113. Бария тетратитанат       │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│114. Бария фосфат двузамещен- │   0,5   │    а    │ II  │       │

│ный                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│115. Бария фторид             │   0,1   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│116. Бария хлорид             │   0,3   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│117. Бациллихин (по бацитраци-│   0,01  │    а    │  I  │   А   │

│ну)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│118. Бациллы Турингиенсис     │  20000  │    а    │ IV  │       │

│                              │ клеток в│         │     │       │

│                              │ 1 куб. м│         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│119. Белкововитаминный кон-   │   0,1   │    а    │ II  │   А   │

│центрат (по белку)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│120. Бензальдегид             │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│121. Бензальхлорид            │   0,5   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│122. Бензантрон               │   0,2   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│123. Бензила хлорид           │   0,5   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│124. Бензила цианид+          │   0,8   │    п    │ II  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│125. Бензиловый эфир уксусной │   5     │    п    │ III │       │

│кислоты                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│126. Бензилпенициллин         │   0,1   │    а    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│127. Бензин (растворитель,    │ 100     │    п    │ IV  │       │

│топливный)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│128. Бензоат моноэтаноламина+ │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│129. Бензоила хлорид          │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│130. Бензоксазалон            │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│131. Бензол+                  │ 15 / 5  │    п    │ II  │   К   │

│                              │         │         │     │       │

│132. Бензотриазол+ (ингибитор │   5     │  п + а  │ III │       │

│коррозии БТА)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│133. Бензотрифторид           │ 100     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│134. Бензотрихлорид           │   0,2   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│135. п-Бензохинон             │   0,05  │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│136. Бенз(а)пирен             │  0,00015│    а    │  I  │   К   │

│                              │         │         │     │       │

│137. Бентон-34                │  10     │    а    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│138. Бериллий и его соединения│   0,001 │    а    │  I  │  К, А │

│(в пересчете на Ве)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│139. Бетанал                  │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│140. Биовит (по хлортетрацик- │   0,1   │    а    │ II  │   А   │

│лину)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│141. Бис/10-дигидрофенарсази- │   0,02  │    а    │  I  │       │

│нил/оксид (п-оксид)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│142. Бис-N1N'-гексаметиленмо- │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│чевина (карбоксид)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│143. 1,1-Бис/оксиметил/-цикло-│   5     │    а    │ III │       │

│гексен-3                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│144. Бис-/4-оксифенил/-сульфид│   3     │  п + а  │ III │       │

│(4,4-тиодифенил; 4,4-дигидро- │         │         │     │       │

│оксифенилсульфид)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│145. Бис-/10-феноксарсинил/   │   0,02  │    а    │  I  │       │

│оксид+ (оксофин)              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│146. Бис-фосфит               │   3     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│147. Бисфурфурилиденгексамети-│   0,2   │  п + а  │ II  │   А   │

│лендиамин (бисфургин)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│148. Бис-/хлорметил/-бензол   │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│149. 1,2-Бис-/хлорметил/-     │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│3,4,5,6,7,7-гекса-хлор-бицик- │         │         │     │       │

│ло-2,2,1-гептен-4,5+ (алодан) │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│150. Бис-/хлорметил/-ксилол   │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│151. Бис-/хлорметил/-нафталин │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│152. Бицикло-/2,2,1/-гептади- │   1     │    п    │ II  │       │

│ен-2,5 (норборнадиен)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│153. 2,3-Бицикло-/2,2,1/-геп- │   3     │    п    │ III │       │

│тен (норборнен)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│154. Боверин                  │   0,3   │    а    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│155. Бокситы                  │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│156. Бора карбид              │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│157. Бора нитрид кубический и │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│гексагональный                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│158. Бора фторид              │   1     │    п    │ II  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│159. Боросодержащие смеси     │  10     │    а    │ IV  │   Ф   │

│(Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Рокс-│         │         │     │       │

│бор-БЦ)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│160. Бром+                    │   0,5   │    п    │ II  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│161. Бромацетопропилацетат+   │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│162. Бромбензантрон           │   0,2   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│163. Бромбензол               │   3     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│164. 2-Бромпентан+            │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│165. Бромфенол+/орто-, пара-  │   0,3   │    п    │ II  │       │

│изомеры/                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│166. N-/4-бром-3-хлорфенил/-  │   0,5   │    а    │ II  │       │

│N-метокси-N-метилмочевина     │         │         │     │       │

│(малоран)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│167. 1,3-Бутадиен (дивинил)   │ 100     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│168. Бутан                    │ 300     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│169. 3-Бутено-бета-лактон (ди-│   1     │    п    │ II  │       │

│кетен)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│170. Бутила бромид+           │   0,3   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│171. Бутилакрилат             │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│172. Бутиламид бензолсульфо-  │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│кислоты                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│173. Бутила хлорид+           │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│174. Бутилацетат              │ 200     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│175. Бутилбензилфталат        │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│176. Бутилбутират             │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│177. Бутилизоцианат           │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│178. Бутилметакрилат          │  30     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│179. Бутилнитрит              │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│180. Бутиловый эфир 2,4-ди-   │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│хлорфеноксиуксусной кислоты   │         │         │     │       │

│(бутиловый эфир 2,4-Д)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│181. Бутиловый эфир 2-фуран-  │   0,5   │    а    │ II  │       │

│карбоновой кислоты            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│182. Бутиловый эфир 5-хлорме- │   0,5   │    а    │ II  │       │

│тил-2-фуранкарбоновой кислоты │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│183. Бутиловый эфир этиленгли-│   5     │    п    │ III │       │

│коля                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│184. трет-Бутилперацетат      │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│185. трет-Бутилпербензоат     │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│186. 2-Бутилтиобензтиазол (бу-│   2     │    п    │ III │       │

│тилкаптакс)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│187. 1,4-Бутиндиол            │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│188. 2-Бутокси-3,4-дигидропи- │  10     │    п    │ III │       │

│ран (б-пиран)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│189. Ванадий и его соединения:│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) дым оксида ванадия (V)   │   0,1   │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) пыль оксида ванадия (III)│   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│  в) пыль оксида ванадия (V)  │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│  г) феррованадий             │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│  д) пыль ванадийсодержащих   │   4     │    а    │ III │       │

│     шлаков                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│190. Винила хлорид            │  5 / 1  │    п    │  I  │   К   │

│                              │         │         │     │       │

│191. Винилацетат              │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│192. Винилацетилен            │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│193. Винилбутиловый эфир      │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│194. Винилиденхлорид (1,1-ди- │  50     │    п    │ IV  │       │

│хлорэтилен)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│195. Винилоксиэтилметакрилат  │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│196. 2-/5-винил-2-пиридил/ -  │   2     │    а    │ III │       │

│1,3-бисдиметиламинопропан+    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│197. 2-Винилпиридин+          │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│198. N-Винилпирролидон+       │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│199. Винилтолуол              │  50     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│200. Вискоза-77               │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│201. Висмут и его неорганичес-│   0,5   │    а    │ II  │       │

│кие соединения                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│202. Водорода бромид          │   2     │    п    │ II  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│203. Водорода хлорид          │   5     │    п    │ II  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│204. Водорода цианид          │   0,3   │    п    │  I  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│205. Водород мышьяковистый    │   0,1   │    п    │  I  │   О   │

│(арсин)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│206. Водород фосфористый (фос-│   0,1   │    п    │  I  │   О   │

│фин)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│207. Водород фтористый (в пе- │ 0,5/0,1 │    п    │  I  │   О   │

│ресчете на F)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│208. Возгоны каменноугольных  │         │         │     │       │

│смол и пеков при среднем со-  │         │         │     │       │

│держании в них бенз(а)пирена: │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  менее 0,075%                │   0,2   │    п    │ II  │   К   │

│                              │         │         │     │       │

│  0,075 - 0,15%               │   0,1   │    п    │  I  │   К   │

│                              │         │         │     │       │

│  от 0,15 до 0,3%             │   0,05  │    п    │  I  │   К   │

│                              │         │         │     │       │

│209. Вольфрам, вольфрама кар- │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│бид и силицид                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│210. Вольфрама сульфид и ди-  │   6     │    а    │ III │       │

│сульфид                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│211. Вольфрамокобальтовые     │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│сплавы с примесью алмаза до 5%│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│212. Вулканизационные газы    │   0,5   │    п    │ III │       │

│шинного производства (резины  │         │         │     │       │

│на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, │         │         │     │       │

│АРКМ-15) по суммарному содер- │         │         │     │       │

│жанию аминосоединений в возду-│         │         │     │       │

│хе                            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│213. Галантамин+              │   0,05  │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│214. Галлия оксид             │   3     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│215. Гексабромбензол          │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│216. Гексаметилдисилазан      │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│217. Гексаметилендиамин       │   0,1   │    п    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│218. Гексаметилендиизоцианат+ │   0,05  │    п    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│219. Гексаметиленимин+        │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│220. Гексаметиленимина мета-  │   3     │    а    │ III │       │

│нитробензоат (ингибитор корро-│         │         │     │       │

│зии Г-2)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│221. Гексан                   │ 300     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│222. Гексафторбензол          │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│223. Гексафторпропилен        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│224. Гексахлорацетон          │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│225. Гексахлорбензол+         │   0,9   │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│226. 1,2,3,4,7,7-Гексахлор-би-│   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│цикло-/2,2,1/-гептен-5,6-     │         │         │     │       │

│бис-оксиметилен-сульфит+ (тио-│         │         │     │       │

│дан)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│227. Гексахлорбутадиен+       │   0,005 │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│228. 1,2,3,4,10,10-Гексахлор -│   0,01  │  п + а  │  I  │       │

│1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-     │         │         │     │       │

│1,4-эндо,экзо-5,8-диметано-   │         │         │     │       │

│нафталин+ (альдрин)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│229. Гексахлорпараксилол+     │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│230. Гексахлорциклогексан+    │   0,1   │  п + а  │  I  │   А   │

│(гексахлоран)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│231. гамма-Гексахлорциклогек- │   0,05  │  п + а  │  I  │   А   │

│сан+ (гамма-гексахлоран)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│232. Гексахлорциклопентадиен+ │   0,01  │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│233. 1,2,3,4,10,10-Гексахлор -│   0,01  │  п + а  │  I  │       │

│6,7-эпокси-1,4,5,8-диэндомети-│         │         │     │       │

│лен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагид-│         │         │     │       │

│ронафталин (дильдрин)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│234. Гексила бромид           │   0,3   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│235. 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор -│   0,01  │    п    │  I  │       │

│4,7-эндометилен-3а,4,7,7а-тет-│         │         │     │       │

│рагидроинден (гептахлор)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│236. Гептиловый эфир акриловой│   1     │    п    │ II  │       │

│кислоты                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│237. Германий                 │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│238. Германий четыреххлористый│   1     │    а    │ II  │       │

│(в пересчете на германий)     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│239. Германия гидрид          │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│240. Германия оксид           │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│241. Гигромицин Б+            │   0,001 │    а    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│242. Гидразин и его производ- │   0,1   │    п    │  I  │       │

│ные+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│243. Гидроксид трициклогекси- │   0,02  │    а    │  I  │       │

│лолова+ (пликтран)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│244. бета-Гидрооксиэтилмеркап-│   1     │    п    │ II  │       │

│тан                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│245. Гидроперекись изопропил- │   1     │    п    │ II  │       │

│бензола+ (гидроперекись кумо- │         │         │     │       │

│ла)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│246. Гидроперекись третичного │   5     │    п    │ III │       │

│амила+                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│247. Гидроперекись третичного │   5     │    п    │ III │       │

│бутила+                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│248. Гидротерфенил            │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│249. Гидрохлорид гамма-ами-   │   1     │    а    │ II  │       │

│но-бета-фенилмасляной кислоты │         │         │     │       │

│(фенибут)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│250. Глифтор                  │   0,05  │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│251. Глутаровый диальдегид    │   5     │    п    │ III │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│252. Глюкавамарин             │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│253. Глюкоэндомикопсин        │   1     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│254. Датолитовый концентрат   │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│255. Дезоксипеганин-гидрохло- │   0,5   │    а    │ II  │       │

│рид+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│256. Дезоксон-3 (по уксусной  │   1     │    п    │ II  │       │

│кислоте)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│257. Декабромдифенилоксид     │   3     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│258. Декагидронафталин (дека- │ 100     │    п    │ IV  │       │

│лин)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│259. Денацил+                 │   2     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│260. Дефолианты "УДМ-П", "С", │  10     │    а    │ III │       │

│"МН"                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│261. Диалкилфталат (ДАФ-56)   │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│262. Диаллиламин+             │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│263. Диаллилизофталат         │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│264. Диаллилфталат            │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│265. Диаминодифенилоксид      │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│266. 4,4-Диаминодифенилсульфид│   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│267. 1,4-Диаминодифенилсульфон│   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│268. 4,4-Диаминодициклогексил-│   2     │    п    │ III │       │

│метан (диамин)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│269. Диангидрид динафтилгекса-│   5     │    а    │ III │   А   │

│карбоновой кислоты            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│270. Диангидрид 1,4,5,8-нафта-│   1     │    а    │ II  │   А   │

│линтетракарбоновой кислоты    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│271. Диангидрид пиромеллитовой│   5     │    а    │ III │       │

│кислоты                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│272. Диборан                  │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│273. Диборид магния (в перес- │   1     │    а    │ III │       │

│чете на бор)                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│274. Диборид титана-хрома (в  │   1     │    а    │ III │       │

│пересчете на бор)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│275. Дибромбензатрон          │   0,2   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│276. 1,2-Дибромпропан         │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│277. Дибутиладипинат+         │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│278. Дибутилкетон+            │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│279. Ди-трет-бутилперекись    │ 100     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│280. Дибутилсебацинат         │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│281. Дибутилфенилфосфат+      │   0,1   │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│282. Дибутилфталат            │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│283. 2,5-Дивинилпиридин+      │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│284. Дигидрат перфторацетона+ │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│285. 6,15-Дигидро-5,9,14,18-  │   5     │    а    │ III │       │

│антразинтетрон (индантрон)    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│286. бета-Дигидрогептахлор    │   0,2   │  п + а  │ II  │       │

│(дилор)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│287. 2,3-Дигидро-5-карбокси-  │   1     │    а    │ II  │       │

│анилид-6-метил-1,4-оксатиин+  │         │         │     │       │

│(витавакс)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│288. 2,2-Дигидрокси-          │   0,1   │    а    │ II  │       │

│3,3,5,5,6,6-гексахлордифенил- │         │         │     │       │

│метан+ (гексахлорофен)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│289. 1,1-Дигидроперфторамило- │  30     │    п    │ IV  │       │

│вый эфир акриловой кислоты    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│290. 1,1-Дигидроперфторгепти- │  30     │    п    │ IV  │       │

│ловый эфир акриловой кислоты  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│291. N,N-Ди-1,4-диметилпен-   │   5     │  п + а  │ III │       │

│тил-п-фенилендиамин (Санто-   │         │         │     │       │

│флекс-77)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│292. Дидодецилфталат          │   1     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│293. Диизобутилфталат         │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│294. Диизопропаноламин+       │   1     │  п + а  │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│295. Диизопропиламин+         │   5     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│296. Диизопропилбензол (смесь │  50     │    п    │ IV  │       │

│м- и п-изомеров)+             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│297. Диизопропиловый эфир     │ 100     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│298. 0,0-Диизопропилфосфит    │   4     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│299. Дикрезиловый эфир N-ме-  │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│тилкарбаминовой кислоты (дик- │         │         │     │       │

│резил)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│300. Дикумилметан+            │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│301. Димер металцианкарбамата │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│302. Димер металциклопентадие-│  10     │    п    │ III │       │

│на                            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│303. Ди-/метакрилоксиэтил/-   │   0,1   │    п    │ II  │       │

│метилфосонат                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│304. Диметиламин+             │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│305. Диметиламинная соль 2-ме-│   1     │    а    │ II  │       │

│токси-3,6-дихлорбензойной кис-│         │         │     │       │

│лоты (дианат)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│306. /N/3-Диметиламинопро-    │   0,3   │    а    │ II  │   А   │

│пил/-3-хлорфенотиазин/хлоргид-│         │         │     │       │

│рат+ (аминазин)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│307. Диметиламинопропионитрил │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│308. 2-/Диметиламиноэтил/-5-  │   1     │    а    │ II  │       │

│винилпиридин+                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│309. Диметиланилин+           │   0,2   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│310. 0,0-Диметил-S-2-ацетил-  │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│аминоэтилдитиофосфат+ (амифос)│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│311. Диметилбензиламин        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│312. 0,0-Диметил-S/1,2-бис-   │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│карбоэтоксиэтил/дитиофосфат+  │         │         │     │       │

│(карбофос)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│313. 3,3-Диметилбутан-2-он    │  20     │    п    │ IV  │       │

│(Пинаколин)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│314. Диметилвинилкарбинол+    │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│315. Диметилвинилэтинилкарби- │   0,05  │    п    │  I  │       │

│нол                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│316. Диметилвинилэтинил-п-ок- │   0,6   │  п + а  │ II  │       │

│сифенилметан                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│317. Ди-/3-метилгексил/фталат │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│318. 0,0-Диметил-0-/1,2-ди-   │   0,5   │    п    │ II  │       │

│бром-2,2,дихлорэтил/фосфат+   │         │         │     │       │

│(дибром)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│319. 4,4-Диметилдиоксан-1,3   │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│320. 4,4-Диметилдиоксан-1,4   │  10     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│321. Диметилдипропилентриамин+│   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│322. N,N-Диметил-2,2-дифенила-│   5     │  п + а  │ III │       │

│цетамид                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│323. 0,0-Диметил-0-/2,5-ди-   │   0,5   │  п + а  │ II  │   А   │

│хлор-4-бромфенил/-тиофосфат   │         │         │     │       │

│(бромофос)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│324. 0,0-Диметил-2,2-дихлорви-│   0,2   │    п    │ II  │       │

│нилфосфат+ (ДДВФ)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│325. 0,0-Диметил-0-/2,5-ди-   │         │         │     │       │

│хлор-4-йодофенил/тиофосфат    │   0,5   │  п + а  │ II  │   А   │

│(йодофенфос)                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│326. 2,6-Диметил-3,5-диэтокси-│   2     │    а    │ III │       │

│карбонил-1,4-дигидропиридин   │         │         │     │       │

│(дилудин)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│327. 0,0-Диметил-S-/карбэток- │   1     │  п + а  │ II  │       │

│симетил/тиофосфат+ (метилаце- │         │         │     │       │

│тофос)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│328. 0,0-Диметил-S-/N-метил-  │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│карбамидометил/дитиофосфат    │         │         │     │       │

│(фосфамид, рогор)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│329. 0,0-Диметил-S-/N-метил-  │   0,5   │  п + а  │  I  │       │

│N-формил-карбамоилметил/-ди-  │         │         │     │       │

│тиофосфат+ (антио)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│330. 0,0-Диметил-/4-нитро-3-  │   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│метилфенил/тиофосфат+ (метил- │         │         │     │       │

│нитрофос)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│331. 0,0-Диметил-0-/4-нитрофе-│   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│нил/тиофосфат+ (метафос)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│332. 0,0-Диметил-/1-окси-     │   0,5   │  п + а  │ II  │   А   │

│2,2,2-трихлорэтил/фосфонат+   │         │         │     │       │

│(хлорофос)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│333. Диметилпропандиамин+     │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│334. Диметилсебацинат         │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│335. Диметилсульфат+          │   0,1   │    п    │  I  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│336. Диметилсульфид+          │  50     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│337. Диметилсульфоксид        │  20     │  п + а  │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│338. Диметилтерефталат        │   0,1   │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│339. 3,5-Диметил-1,2,3,5-тет- │   2     │    а    │ III │       │

│рагидротиадиазинтион-2 (тиа-  │         │         │     │       │

│зон)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│340. 0,0-Диметил-0-/2,4,5-    │   0,3   │  п + а  │ II  │   А   │

│трихлорфенил/-тиофосфат (тро- │         │         │     │       │

│лен)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│341. 2,6-Диметилфенол+        │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│342. Диметилформамид+         │  10     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│343. Диметилфосфит+           │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│344. Диметилфталат            │   0,3   │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│345. 0,0-Диметил-S-/фталимидо-│   0,3   │  п + а  │ II  │       │

│метил/-дитиофосфат (фталофос) │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│346. Диметилхлортиофосфат     │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│347. N,N-Диметил-N'-хлорфенил-│   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│гуанидин+ (ФДН)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│348. Диметилцианамид+         │   0,5   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│349. 0,0-Диметил-0-/4-цианофе-│   0,3   │  п + а  │ II  │       │

│нил/тиофосфат (цианокс)       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│350. Диметилциклогексиламин+  │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│351. Диметилэтаноламин+       │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│352. 0,0-Диметил-S-Этилмеркап-│   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│тоэтилдитиофосфат+ (М-81, эка-│         │         │     │       │

│тин)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│353. 2,6-Диметокси-4-/п-амино-│   0,1   │    а    │  I  │       │

│бензосульфамидо/пиримидин     │         │         │     │       │

│(сульфадиметоксин)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│354. 1,2-Диметоксиэтан        │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│355. Динил                    │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│356. Динитрил адипиновой кис- │  10     │    а    │ IV  │       │

│лоты                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│357. Динитрил перфторадипино- │   0,1   │    п    │  I  │       │

│вой кислоты                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│358. Динитрил перфторглютаро- │   0,05  │    п    │  I  │       │

│вой кислоты                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│359. 2,4-Динитроанилин        │   0,3   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│360. Динитробензол+           │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│361. 2,4-Динитро-2-вторбутил- │   0,05  │  п + а  │  I  │       │

│фенол+ (диносеб)              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│362. Динитроданбензол+        │   2     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│363. 2,6-Динитро-N,N-дипро-   │   3     │  п + а  │ III │       │

│пил-4-трифторметиланилин+     │         │         │     │       │

│(трефлан)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│364. 4,6-Динитро-2-изопропил- │   0,05  │  п + а  │  I  │       │

│фенол+                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│365. Динитро-о-крезол+        │   0,05  │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│366. 2,4-Динитро-6-/2-октил/- │   0,2   │    а    │ II  │       │

│фенилкротонат (каратан)       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│367. Динитронафталин          │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│368. Динитротолуол+           │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│369. Динитрофенол+            │   0,05  │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│370. 2,4-Динитрохлорбензол+   │   0,05  │  п + а  │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│371. 3,5-Динитро-4-хлорбензо- │   0,05  │  п + а  │  I  │   А   │

│трифторид+                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│372. Динонилфталат            │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│373. Диоксан-1,4+ (диоксид ди-│  10     │    п    │ III │       │

│этилена)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│374. Диоктилсебацинат         │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│375. Диприн                   │   0,3   │    а    │ II  │       │

│                              │  (по    │         │     │       │

│                              │  белку) │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│376. Ди-н-пропиламин+         │   2     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│377. Диспергатор НФ           │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│378. Дистенсиллиманит         │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│379. Дисульфан                │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│380. 4,4-Дитио-/бисфенилмалеи-│   5     │    а    │ III │       │

│мид/                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│381. Дитолилметан+            │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│382. Дифенила оксид хлориро-  │   0,5   │    п    │ II  │       │

│ванный+                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│383. 2-/Дифенилацетил/-индан- │   0,01  │    а    │  I  │       │

│дион-1,3 (ратиндан, дифенацил)│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│384. 4,4-Дифенилметандиизоциа-│   0,5   │  п + а  │ II  │   А   │

│нат+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│385. Дифенилоксид (дифениловый│   5     │    п    │ III │       │

│эфир)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│386. 0,0-Дифенил-1-окси-      │   1     │    а    │ II  │       │

│2,2,2-трихлорэтилфосфонат     │         │         │     │       │

│(оксифосфонат)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│387. Дифенилолпропан          │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│388. Дифенилы хлорированные+  │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│389. Дифтордихлорэтилен       │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│390. 1,1-Дифтор-2,2-дихлор-   │ 200     │    п    │ IV  │       │

│этилметиловый эфир (ингалан)  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│391. Дифтортетрахлорацетон+   │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│392. Дифторхлорбромметан (фре-│1000     │    п    │ IV  │       │

│он 12В1)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│393. Дифторхлорметан (фреон   │3000     │    п    │ IV  │       │

│22)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│394. Дифторхлорэтан (фреон    │3000     │    п    │ IV  │       │

│142)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│395. Дифторэтан (фреон 152)   │3000     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│396. N,N-Дифурфураль-п-фени-  │   2     │  п + а  │ II  │   А   │

│лендиамин+                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│397. Дифурфурилиденацетон+    │  10     │  п + а  │ III │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│398. Дихлоральмочевина        │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│399. Дихлорангидрид 2,6-нафта-│   0,5   │    а    │ II  │   А   │

│линдикарбоновой кислоты+      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│400. Дихлорангидрид           │   1     │    а    │ II  │   А   │

│2,3,5,6-тетрахлортерефталевой │         │         │     │       │

│кислоты+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│401. 3,4-Дихлоранилин+        │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│402. 1,3-Дихлорацетон+        │   0,05  │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│403. Дихлорбензол+            │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│404. 3,3-Дихлор-бицикло-      │   0,2   │  п + а  │ II  │       │

│(2,2,1)-гепт-5-ен-2-спи-      │         │         │     │       │

│ро/2,4,5-дихлор-4-циклопен-   │         │         │     │       │

│тан-(1,3-дион)/(ЭФ-2)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│405. 2,3-Дихлорбутадиен-1,3+  │   0,1   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│406. 1,3-Дихлорбутен-2+       │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│407. 1,4-Дихлорбутен-2+       │   0,1   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│408. 3,4-Дихлорбутен-1+       │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│409. Дихлоргидрин             │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│410. 4,4-Дихлордифенилсульфон │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│411. п-Дихлордифенилтрихлор-  │   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│этан (ДДТ)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│412. Дихлордифторметан (фреон │3000     │    п    │ IV  │       │

│12)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│413. 2,3-Дихлор-5(дихлормети- │   0,05  │  п + а  │  I  │       │

│лен-2-циклопен-тенон-1,4-ди-  │         │         │     │       │

│он)+ (дикетон)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│414. бета,бета'-Дихлордиэтило-│   2     │    п    │ III │       │

│вый эфир+ (хлорекс)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│415. 1,2-Дихлоризобутан       │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│416. 1,3-Дихлоризобутилен+    │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│417. 3,3-Дихлоризобутилен+    │   0,3   │    п    │ II  │       │

│(симметричный изомер)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│418. 3,3-Дихлорметилоксацикло-│   0,5   │    п    │ II  │       │

│бутан+                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│419. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон│   0,5   │    а    │ II  │       │

│(дихлор)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│420. 3,4-Дихлорнитробензол+   │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│421. 1,2-Дихлорпропан         │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│422. 1,3-Дихлорпропилен       │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│423. 2,3-Дихлорпропилен       │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│424. 3,4-Дихлорпропионанилид  │   0,1   │    а    │  I  │       │

│(пропанид)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│425. Дихлорстирол             │  50     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│426. Дихлортетрафторэтан (фре-│3000     │    п    │ IV  │       │

│он 114)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│427. 2,4-Дихлортолуол+        │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│428. 0-2,4-Дихлорфенил-N-изо- │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│пропиламидохлорметилтиофосфо- │         │         │     │       │

│нат+ (изофос-2)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│429. 3,4-Дихлорфенилизоцианат+│   0,3   │    п    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│430. Дихлорфенилтрихлорсилан  │   1     │    п    │ II  │       │

│(по HCl)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│431. альфа,альфа-Дихлор-аль-  │   1     │    п    │ II  │       │

│фа-фтортолуол+                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│432. Дихлорфторэтан (фреон    │1000     │    п    │ IV  │       │

│141)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│433. Дихлорэтан+              │  10     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│434. Ди-бета-хлорэтиловый эфир│   0,6   │  п + а  │ II  │       │

│финилфосфоновой кислоты+ (ви- │         │         │     │       │

│нифос)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│435. Дициклобутилиден+        │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│436. Дициклогексиламина мало- │   1     │    а    │ II  │       │

│растворимая соль+ (ингибитор  │         │         │     │       │

│коррозии МСДА-11)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│437. Дициклогексиламина нитрит│   0,5   │    п    │ II  │       │

│(ингибитор коррозии НДА)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│438. Дициклопентадиен+        │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│439. Диэтаноламин+            │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│440. N,N-Диэтил-С6-8алкилок-  │   5     │  п + а  │ III │       │

│самат (оксамат)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│441. Диэтиламин+              │  30     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│442. бета-Диэтиламиноэтилмер- │   1     │    п    │ II  │       │

│каптан+                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│443. Диэтиламинэтилметакрилат │ 800     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│444. Диэтилбензол             │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│445. Ди-(2-этилгексил)-фенил- │   1     │    п    │ II  │       │

│фосфат+                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│446. Ди-(2-этилгексил)-фталат │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│447. N,N-Диэтил-N,N-дифенилти-│   2     │    а    │ III │       │

│урамдисульфид (тиурам ЭФ)     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│448. Диэтилендиамина адипинат │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│449. Диэтиленгликоль          │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│450. 0,0-Диэтил-0-(2-изопро-  │   0,2   │  п + а  │ II  │       │

│пил-4-метил-8-пиримидил)тио-  │         │         │     │       │

│фосфат+ (базудин)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│451. Диэтилмалеинат+          │   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│452. 0,0-Диэтил-0-(4-нитрофе- │   0,05  │    а    │  I  │       │

│нил)-тиофосфат+ (тиофос)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│453. Диэтилперфторадипинат+   │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│454. Диэтилперфторглютарат+   │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│455. Диэтиловый эфир          │ 300     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│456. Диэтилртуть              │   0,005 │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│457. Диэтилтеллурид           │   0,0005│    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│458. 0,0-Диэтилтиофосфорил-0 -│   0,1   │  п + а  │ II  │       │

│/-альфа-цианбензальдоксим/    │         │         │     │       │

│(валексон)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│459. Диэтилфталат             │   0,5   │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│460. 0,0-Диэтил-S-/6-хлорбен- │   0,5   │    п    │ II  │       │

│зоксазонлин-3-метил/-дитиофос-│         │         │     │       │

│фат (фозалон)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│461. Диэтилхлортиофосфат      │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│462. Диэтилэтаноламин+        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│463. Диэтилэтаноламинная соль │   5     │    а    │ III │       │

│2-хлорид-N-(4-метокси-6-метил │         │         │     │       │

│1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбо-│         │         │     │       │

│нилбензолсульфамид (хардин)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│464. Додецилгуанидинацетат    │   0,1   │    а    │ II  │       │

│(мельпрекс, карпен)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│465. Додецилмеркаптан третич- │   5     │    п    │ III │       │

│ный                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│466. Доломит                  │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│467. Дрожжи кормовые сухие,   │   0,3   │    а    │ II  │   А   │

│выращенные на послеспиртовой  │         │         │     │       │

│барде                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│468. Дрожжи углеводородокисля-│ 500     │    а    │ II  │       │

│ющие (штаммы ВСБ-542, ВСБ-542 │клеток в │         │     │       │

│"в", ВСБ-779, ВСБ-777,        │1 куб. м │         │     │       │

│ВСБ-774, ВСБ-640)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│469. Дунитоперидотитовые пески│   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│470. Железа пентакарбонил+    │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│471. Железный агломерат       │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│472. Железорудные окатыши     │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│473. Зола горючих сланцев     │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│474. Известняк                │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│475. Изоамила бромид+         │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│476. Изобутилен               │ 100     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│477. Изобутилена хлорид+      │   0,3   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│478. Изобутилметакрилат       │  40     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│479. Изобутинилкарбинол+      │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│480. Изопрен                  │  40     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│481. Изопрена олигомеры       │  15     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│482. Изопропенилацетилен      │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│483. Изопропиламин+           │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│484. Изопропиламинодифениламин│   2     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│485. 0,0-Изопропил-S-бензил-  │   0,3   │    а    │ II  │       │

│тиофосфат (китацин, рицид II) │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│486. Изопропилбензол (кумол)  │  50     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│487. Изопропилиденацетон+ (ме-│   1     │    п    │ III │       │

│зитила оксид)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│488. Изопропилнитрат          │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│489. Изопропилнитрит          │   1     │    п    │ II  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│490. Изопропил-м-терфенил     │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│491. Изопропил-N-фенилкарбамат│   2     │  п + а  │ III │       │

│(ИФК)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│492. Изопропилхлоркарбонат    │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│493. Изопропил-N-3-хлорфенил- │   2     │  п + а  │ III │       │

│карбамат (ИФК-хлор)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│494. 3-Изоциантолуол+         │   0,1   │    п    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│495. Индия оксид              │   4     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│496. Йод+                     │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│497. 1-Йодгептафторпропан     │1000     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│498. Иттрия оксид             │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│499. Кадмий и его неорганичес-│  0,05 / │    а    │  I  │       │

│кие соединения                │  0,01   │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│500. Кадмия стеарат           │   0,1   │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│501. Калиевая соль 4-амино-   │   5     │    а    │ III │       │

│3,5,6-трихлорпиколиновой кис- │         │         │     │       │

│лоты                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│502. Калий железистосинеродис-│   4     │    а    │ III │       │

│тый (желтая кровяная соль)    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│503. Калий железосинеродистый │   4     │    а    │ III │       │

│(красная кровяная соль)       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│504. Калий кремнефтористый (по│   0,2   │  п + а  │ II  │       │

│F)                            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│505. Калийная магнезия        │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│506. Калия карбонат           │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│507. Калия ксантогенат бутило-│  10     │    а    │ III │       │

│вый+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│508. Калия ксантогенат изоами-│   1     │    а    │ II  │       │

│ловый+                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│509. Калия ксантогенат изобу- │   1     │    а    │ II  │       │

│тиловый+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│510. Калия ксантогенат изопро-│   1     │    а    │ II  │       │

│пиловый+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│511. Калия ксантогенат этило- │   0,5   │    а    │ II  │       │

│вый+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│512. Калия нитрат             │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│513. Калия сульфат            │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│514. Калия хлорид             │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│515. Кальций алюмохромфосфат  │   0,01  │    а    │  I  │       │

│(в пересчете на CrO3)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│516. Кальций никельхромфосфат │   0,005 │    а    │  I  │       │

│(по Ni)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│517. Камфора                  │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│518. Капролактам              │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│519. Капрон                   │   5     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│520. Карбамид (мочевина)      │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│521. Карбокромен (интенкордин,│   0,3   │    а    │ II  │       │

│интенсаин)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│522. 2-пара-о-Карбоксибензами-│   1     │    а    │ II  │       │

│добензолсульфамидотиазол (фта-│         │         │     │       │

│лазол)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│523. Карбоксиметилцеллюлозы   │  10     │    а    │ III │       │

│натриевая соль                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│524. Карбонат 4,4-диаминоди-  │   2     │  п + а  │ III │       │

│циклогексилметана (ингибитор  │         │         │     │       │

│коррозии В-30)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│525. Карбонат тройной         │ 1 / 0,5 │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│526. Катализатор меднохромба- │   0,01  │    а    │  I  │       │

│риевый (в пересчете на CrO3)  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│527. Керамика                 │   2     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│528. Керосин (в пересчете на  │ 300     │    п    │ IV  │       │

│C)                            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│529. Кислота акриловая        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│530. Кислота 4,4-азобензолди- │   3     │    а    │ III │       │

│карбоновая                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│531. Кислота азотная+         │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│532. Кислота адипиновая       │   4     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│533. Кислота аминопеларгоновая│   8     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│534. Кислота 6-аминопеницилла-│   0,4   │    а    │ II  │   А   │

│новая+                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│535. Кислота аминоэнантовая   │   8     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│536. Кислота ацетилсалициловая│   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│537. Кислота борная           │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│538. Кислота валериановая     │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│539. Кислота 1,10-декандикар- │  10     │    а    │ III │       │

│боновая                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│540. Кислота бета,бета-диме-  │   5     │  п + а  │ III │       │

│тилакриловая                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│541. Кислота 3,5-динитро-     │   1     │    а    │ II  │       │

│4-хлорбензойная               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│542. Кислота альфа,альфа-Ди-  │  10     │  п + а  │ III │       │

│хлорпропионовая               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│543. Кислота альфа,бета-ди-   │   0,1   │    а    │ II  │       │

│хлор-бета-формилакриловая     │         │         │     │       │

│(кислота мукохлорная)+        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│544. Кислота изофталевая+     │   0,2   │    а    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│545. Кислота капроновая       │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│546. Кислота кремниевая (кол- │   1     │    а    │ III │   Ф   │

│лоидный раствор, по сухому ос-│         │         │     │       │

│татку)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│547. Кислота кремниевая (кол- │         │         │     │       │

│лоидный раствор, по сухому ос-│         │         │     │       │

│татку) в смеси:               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) с плавленым кварцем      │   1     │    а    │ III │   Ф   │

│  (кварцевым стеклом)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) с цирконом               │   2     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│548. Кислота масляная         │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│549. Кислота метакриловая     │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│550. Кислота 2-метокси-3,6-   │   1     │    а    │ II  │       │

│дихлорбензойная+              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│551. Кислота альфа-монохлор-  │   2     │  п + а  │ III │       │

│пропионовая+                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│552. Кислота монохлоруксусная+│   1     │  п + а  │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│553. Кислота муравьиная+      │   1     │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│554. Кислота 2,6-нафталинди-  │   0,1   │    а    │ II  │       │

│карбоновая+                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│555. Кислота 1,4,5,8-нафталин-│   0,5   │    а    │ II  │       │

│тетракарбоновая+              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│556. Кислота 2-нафтойная      │   0,1   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│557. Кислота никотиновая      │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│558. Кислота нитрилотримети-  │   2     │    а    │ III │       │

│ленфосфоновая                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│559. Кислота п-нитробензойная │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│560. Кислота 2-окси-3,6-ди-   │   1     │    а    │ II  │       │

│хлорбензойная+                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│561. Кислота бета-окси-нафтой-│   0,1   │    а    │ II  │       │

│ная                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│562. Кислота 1-оксиэтилиденди-│   2     │    а    │ III │       │

│фосфоновая                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│563. Кислота пентафторпропио- │   2     │    п    │ III │       │

│новая                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│564. Кислота пропионовая      │  20     │    п    │ IV  │       │

│                              │         │         │     │       │

│565. Кислота себациновая      │   4     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│566. Кислота серная+          │   1     │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│567. Кислота терефталевая     │   0,1   │  п + а  │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│568. Кислота тиогликолевая+   │   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│569. Кислота тримеллитовая    │   0,05  │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│570. Кислота трифторуксусная+ │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│571. Кислота 3,5,6-трихлор-   │   2     │    а    │ III │       │

│4-аминопиколиновая (тор-      │         │         │     │       │

│дон-22К, хлорамп)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│572. Кислота альфа,альфа,бе-  │  10     │  п + а  │ III │       │

│та-трихлорпропионовая         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│573. Кислота трихлоруксусная+ │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│574. Кислота уксусная+        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│575. Кислота феноксиуксусная+ │   1     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│576. Кислота 4-хлорбензофе-   │   1     │    а    │ II  │       │

│нон-2-карбоновая              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│577. Кислота хлорпеларгоновая │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│578. Кислота хлорпропионовая  │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│579. Кислота дихлоруксусная   │   4     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│580. Кислота хризантемовая    │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│581. Кофеин-бензоат натрия (в │   0,5   │    а    │ II  │       │

│пересчете на кофеин основание)│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│582. Кофеин основание         │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│583. Кислота циануровая+      │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│584. Кобальт                  │   0,5   │    а    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│585. Кобальта гидрокарбонил и │   0,01  │    п    │  I  │  О, А │

│продукты его распада+ (по Co) │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│586. Кобальта оксид+          │   0,5   │    а    │ II  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│587. Корунд белый             │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│588. Красители органические   │   2     │    а    │ III │       │

│активные винилсульфоновые     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│589. Красители органические на│   5     │    а    │ III │       │

│основе фталоцианина меди      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│590. Красители органические   │   2     │    а    │ III │       │

│активные хлортиазиновые       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│591. Красители органические   │   5     │    а    │ III │       │

│дисперсные антрахиноновые     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│592. Красители органические   │   5     │    а    │ III │       │

│кубогенные на основе диангид- │         │         │     │       │

│рида динафтилгексакарбоновой  │         │         │     │       │

│кислоты                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│593. Красители органические   │   0,2   │    а    │ II  │       │

│основные арилметановые        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│594. Красители органические   │   5     │    а    │ III │       │

│фталоцианиновые               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│595. Крезидин+                │   2     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│596. Крезол+                  │   0,5   │    п    │ II  │       │

│                              │         │         │     │       │

│597. Кремнемедистый сплав     │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│598. Кремния диоксид аморфный │   1 <*> │    а    │ III │   Ф   │

│в виде аэрозоля конденсации   │         │         │     │       │

│при содержании более 60%      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│599. Кремния диоксид аморфный │   2 <*> │    а    │ III │   Ф   │

│в виде аэрозоля конденсации   │         │         │     │       │

│при содержании от 10 до 60%   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│600. Кремния диоксид аморфный │   1 <*> │    а    │ III │   Ф   │

│в смеси с оксидами марганца в │         │         │     │       │

│виде аэрозоля конденсации с   │         │         │     │       │

│содержанием каждого из них не │         │         │     │       │

│более 10%                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│601. Кремния диоксид аморфный │   1 <*> │    а    │ III │   Ф   │

│и стеклообразный в виде аэро- │         │         │     │       │

│золя дезинтеграции (диатомит, │         │         │     │       │

│кварцевое стекло, плавленый   │         │         │     │       │

│кварц, трепел)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│602. Кремния диоксид кристал- │   1 <*> │    а    │ III │   Ф   │

│лический (кварц, кристобелит, │         │         │     │       │

│тридимит) при содержании в пы-│         │         │     │       │

│ли более 70% (кварцит, динас и│         │         │     │       │

│др.)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│603. Кремния диоксид кристал- │   2 <*> │    а    │ III │   Ф   │

│лический при содержании в пыли│         │         │     │       │

│от 10 до 70% (гранит, шамот,  │         │         │     │       │

│слюда-сырец, углепородная пыль│         │         │     │       │

│и др.)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│604. Кремния диоксид кристал- │   4 <*> │    а    │ III │   Ф   │

│лический при содержании в пыли│         │         │     │       │

│от 2 до 10% (горючие кукерсит-│         │         │     │       │

│ные сланцы, медносульфидные   │         │         │     │       │

│руды и др.)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│605. Кремния карбид (карбо-   │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│рунд)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│606. Кремния нитрид           │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│607. Кремния тетраборид       │   6     │    а    │ IV  │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│608. "Кристаллин" (удобрение) │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│609. Ксилидин+                │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│610. Ксилоглюканофоетидин:    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  - со степенью очистки Пх и  │   2     │    а    │ III │       │

│    ПЗх                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  - со степенью очистки П10х и│   4     │    а    │ III │       │

│    П20х                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│611. Ксилол                   │  50     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│612. Купроцин                 │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│613. Лавсан                   │   5     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│614. Левомицетин              │   1     │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│615. Лигроин (в пересчете на  │ 300     │    п    │  IV │       │

│C)                            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│616. Лизин кормовой кристалли-│   5     │    а    │ III │       │

│ческий                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│617. Линкомицина гидрохлорид  │   0,5   │    а    │  II │   А   │

│моногидрат                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│618. Лупинин+                 │   0,2   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│619. Люминофор ЛФ-490-I       │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│620. Люминофоры Л-3500-III,   │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│ЛФ-630-I, ЛЦ-6200-I, ЛФ-6500-I│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│621. Люминофоры ЛР-I (0-борат │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│магния, активированный титаном│         │         │     │       │

│и оловом)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│622. Люминофоры, содержащие   │   0,1   │    а    │  II │       │

│кадмий (К-82, К-83, Р-540у,   │         │         │     │       │

│КТБ, В-З-Ж) (по кадмию)       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│623. Люминофоры типа К-77 (по │   2     │    а    │ III │       │

│оксиду иттрия)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│624. Люминофоры типа К-82-Н,  │   5     │    а    │ III │       │

│К-75 (по сульфиду цинка)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│625. Люминофоры типа К-86 (по │   2     │    а    │ III │       │

│оксиду цинка)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│626. Люминофоры типа ФЛД-605  │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│627. Люминофоры ЭЛС-580-В,    │   5     │    а    │ III │   Ф   │

│ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│628. Люминофор ЭЛС-670и       │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│629. Магнезит                 │  10     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│630. Магния хлорат            │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│631. Марганец в сварочных аэ- │         │         │     │       │

│розолях при его содержании:   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  до 20%                      │   0,2   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│  от 20 до 30%                │   0,1   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│632. Марганца оксиды (в перес-│         │         │     │       │

│чете на MnO2):                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) аэрозоль дезинтеграции   │   0,3   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) аэрозоль конденсации     │   0,05  │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│633. Масла минеральные нефтя- │   5     │    а    │ III │       │

│ные+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│634. Медь                     │ 1 / 0,5 │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│635. Меди гидрохинонат        │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│636. Меди магнид              │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│637. Меди салицилат           │   0,1   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│638. Меди соли (хлорная, хло- │   0,5   │    а    │  II │       │

│ристая, сернокислая) по меди  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│639. Меди трихлорфенолят      │   0,1   │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│640. Меди фосфид              │   0,5   │    а    │  II │       │

│(ТУ 113-25-06-02-84 и         │         │         │     │       │

│ТУ 6-09-01-550-78)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│641. Меди фталоцианин         │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│642. Меди хромфосфат (в перес-│   0,02  │    а    │  I  │       │

│чете на CrO3)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│643. Мезидин                  │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│644. Меламин                  │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│645. Меприн-бактериальный     │  0,3 по │    а    │  II │       │

│(ацидофильные бактерии)       │  белку  │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│646. Меркаптофос+             │   0,02  │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│647. Меркуран+ (по ртути)     │   0,005 │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│648. Метакриламид             │   1     │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│649. Метакриловый эфир эти-   │  20     │    п    │  IV │       │

│ленгликоля                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│650. Металлилхлорид+          │   0,3   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│651. Металлокерамический сплав│   1     │    а    │ III │       │

│на основе диборида титанахрома│         │         │     │       │

│(в пересчете на бор)          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│652. Метила бромид            │   1     │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│653. Метилакрилат             │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│654. Метилаль                 │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│655. 2-Метил-4-амино-5-       │   1     │  п + а  │  II │       │

│этокси-метилпиримидин (амино- │         │         │     │       │

│пиримидин)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│656. п,о-Метиланизол          │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│657. Метила хлорид            │   5     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│658. Метилацетат              │ 100     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│659. Метилацетилен-алленовая  │ 135     │    п    │  IV │       │

│фракция (по метилацетилену)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│660. Метил-N-(2-бензимидозо-  │   0,1   │    а    │  II │       │

│лил) карбамат (БМК)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│661. 5-Метилбензотриазол      │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│662. Метилвинилкетон+         │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│663. 2-Метил-5-винилпиридин+  │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│664. 6-Метил-2-винилпиридин+  │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│665. Метилгексилкетон         │ 200     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│666. Метилдигидропиран+       │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│667. 1-Метил-4-диэтилкарбамил-│   5     │    а    │ III │       │

│пиперазина цитрат (дитразин-  │         │         │     │       │

│цинтрат)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│668. Метилена бромид          │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│669. Метилена хлорид          │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│670. Метиленмочевина          │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│671. Метилентетрагидропиран+  │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│672. Метилизобутилкарбинол+   │  10     │    п    │ III │       │

│(2-метил-пентанол-2)          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│673. Метилизобутилкетон+      │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│674. Метилизотиоцианат+       │   0,1   │    п    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│675. Метилизоцианат+          │   0,05  │    п    │  I  │ О, А  │

│                              │         │         │     │       │

│676. Метилмеркаптан           │   0,8   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│677. Метилмеркаптофос+        │   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│678. Метилметакрилат          │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│679. N-Метил-N'-метокси-N'-   │   1     │    а    │  II │       │

│/3,4-дихлорфенил/мочевина (ли-│         │         │     │       │

│нурон)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│680. N-Метилморфолин+         │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│681. 1-Метилнафталин, 2-Метил-│  20     │    п    │  IV │       │

│нафталин                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│682. Метиловый эфир акриловой │   5     │    п    │ III │       │

│кислоты (метилакрилат)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│683. Метиловый эфир валериано-│   1     │    п    │  II │       │

│вой кислоты+                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│684. Метиловый эфир изовалери-│   5     │    п    │ III │       │

│ановой кислоты+               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│685. Метиловый эфир изомасля- │  10     │    п    │ III │       │

│ной кислоты+                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│686. Метиловый эфир капроновой│   1     │    п    │ III │       │

│кислоты+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│687. Метиловый эфир масляной  │   5     │    п    │ III │       │

│кислоты+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│688. Метиловый эфир нитроук-  │   2     │  п + а  │ III │       │

│сусной кислоты                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│689. Метиловый эфир пропионо- │  10     │    п    │ III │       │

│вой кислоты+                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│690. Метиловый эфир п-толуило-│  10     │    п    │ III │       │

│вой кислоты                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│691. 1-Метил-2/3-пиридил/-пир-│   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│ролидинсульфат (никотин суль- │         │         │     │       │

│фат)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│692. N-Метилпирролидон        │ 100     │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│693. Метилпропилкетон         │ 200     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│694. альфа-Метилстирол        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│695. Метилтестостерон         │   0,005 │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│696. 2-Метилтио-4,6-бис-(изо- │   5     │    а    │ III │       │

│пропиламино)-симмтриазин (про-│         │         │     │       │

│метрин)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│697. 2-Метилтио-4-метиламино -│   2     │    а    │ III │       │

│6-изопропиламиносиммтриазин   │         │         │     │       │

│(семерон)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│698. 3-Метил-4-тиометилфенол+ │   2     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│699. 2-Метилтиофен, 3-Метилти-│  20     │    п    │  IV │       │

│офен                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│700. Метилтретично-бутиловый  │ 100     │    п    │  IV │       │

│эфир                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│701. п-Метилуретанбензолсуль- │   0,05  │    а    │  I  │       │

│фогидразин (порофор ЧХЗ-5)    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│702. Метилфторфенилдихлорси-  │   1     │    п    │  II │       │

│лан+ (по HCl)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│703. 2-Метилфуран (сильван)   │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│704. Метилхлорацетат          │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│705. 0-Метил-0-/2-хлор-4-трет-│   0,5   │    п    │  II │       │

│бутилфенил/-N-метиламидофос-  │         │         │     │       │

│фат+ (амидофос)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│706. Метилхлорформиат+        │   0,05  │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│707. Метилциклогексан         │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│708. Метилциклопропилкетон    │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│709. Метильный дихлорид+      │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│710. Метилэтилкетон           │ 200     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│711. 0-Метил-0-этил-нитрофе-  │   0,03  │  п + а  │  I  │       │

│нилтиофосфат+ (метилэтилтио-  │         │         │     │       │

│фос)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│712. 2-Метил-5-этилпиридин+   │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│713. 0-Метил-0-этил-0-/2,4,5 -│   0,03  │  п + а  │  II │       │

│трихлорфенил-/-тиофосфат+     │         │         │     │       │

│(трихлорметафос-3)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│714. 0-Метил-о-этилхлортиофос-│   0,3   │    п    │  II │       │

│фат                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│715. Метоксидиэтиленгликолевый│  20     │  п + а  │  IV │       │

│эфир акриловой кислоты        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│716. 3-Метоксикарбамидфенил-  │   2     │    а    │ III │       │

│N-3-фенилметилкарбамат (фенме-│         │         │     │       │

│дифам)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│717. Микробный аэрозоль живот-│  50000  │    а    │  IV │       │

│новодческих и птицеводческих  │клеток в │         │     │       │

│производственных помещений    │1 куб. м │         │     │       │

│(при наличии в составе аэрозо-│         │         │     │       │

│ля грибов рода Аспергиллус не │         │         │     │       │

│более 20% и грибов рода Канди-│         │         │     │       │

│да не более 0,04% от общего   │         │         │     │       │

│количества грибов, сальмонелл │         │         │     │       │

│не более 0,1%, кишечной палоч-│         │         │     │       │

│ки и гемолитических штаммов не│         │         │     │       │

│более 0,02% от общего количе- │         │         │     │       │

│ства бактерий)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│718. Молибдена нерастворимые  │ 6 / 1   │    а    │ III │       │

│соединения                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│719. Молибдена растворимые со-│   2     │    а    │ III │       │

│единения в виде аэрозоля кон- │         │         │     │       │

│денсации                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│720. Молибдена растворимые со-│   4     │    а    │ III │       │

│единения в виде пыли          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│721. Молибдена силицид        │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│722. Молибден металлический   │ 3 / 0,5 │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│723. Моноакрилат пропиленгли- │   1     │    п    │ III │       │

│коля+                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│724. Монобензилтолуол+        │   1     │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│725. Монобутиламин+           │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│726. Моноизопропаноламин+     │   1     │  п + а  │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│727. Монометиламин+           │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│728. м-Монометиловый эфир ре- │   0,5   │    п    │  II │       │

│зорцина+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│729. Мононитронафталин        │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│730. Монофурфурилиденацетон+  │   0,1   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│731. Монохлордибромтрифторэтан│  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│732. Монохлордиметиловый эфир+│   0,5   │    п    │  II │       │

│(по хлору)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│733. Монохлормонофторэтан     │1000     │    п    │  IV │       │

│(фреон 151)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│734. Монохлорпентафторбензол  │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│735. Монохлорстирол           │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│736. Моноэтаноламин+          │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│737. Моноэтанолэтилендиамин+  │   3     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│738. Моноэтиловый эфир адипи- │   3     │  п + а  │ III │       │

│новой кислоты                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│739. Моноэтиловый эфир этилен-│   5     │  п + а  │ III │       │

│гликоля                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│740. Морфолин+                │1,5 / 0,5│    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│741. Мочевино-формальдегидно- │  10     │    а    │ III │       │

│аммофосное удобрение          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│742. Мочевино-формальдегидное │  10     │    а    │ III │       │

│удобрение                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│743. Мышьяка неорганические   │         │         │     │       │

│соединения (по мышьяку):      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) при содержании мышьяка до│  0,04 / │    а    │  II │   К   │

│     40%                      │  0,01   │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) при содержании мышьяка   │  0,04 / │    а    │  I  │   К   │

│     более 40%                │  0,01   │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│744. Натриевая соль 4-ами-    │   5     │    а    │ III │       │

│но-3,5,6-трихлорпиколиновой   │         │         │     │       │

│кислоты                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│745. Натриевая соль полифтало-│   5     │    а    │ III │       │

│цианина кобальта              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│746. Натриевая соль фенилук-  │   2     │    а    │ III │       │

│сусной кислоты                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│747. Натрий кремнефтористый   │   0,2   │  п + а  │  II │       │

│(F)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│748. Натрия гидрокарбонат     │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│749. Натрия метилдитиокарба-  │   0,1   │    а    │  I  │   А   │

│мат+ (карбатион) (по метилизо-│         │         │     │       │

│цианату)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│750. Натрия перборат          │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│751. Натрия роданид (техничес-│  10     │    а    │  IV │       │

│кий)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│752. Натрия сульфат           │  10     │    а    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│753. Натрия сульфид           │   0,2   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│754. Натрия хлорат            │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│755. Натрия хлорид            │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│756. Натрия хлорит+           │   1     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│757. Нафталин                 │  20     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│758. Нафталины хлорированные  │   0,5   │    п    │  IV │   А   │

│высшие+                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│759. 1-Нафтил-N-метилкарбамат │   1     │    а    │  II │   А   │

│(севин)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│760. бета-Нафтол              │   0,1   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│761. альфа-Нафтол             │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│762. альфа-Нафтохинон+        │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│763. Нефелин и нефелиновый си-│   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│енит                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│764. Нефрас С 150/200 (в пе-  │ 100     │    п    │  IV │       │

│ресчете на C)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│765. Нефть+                   │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│766. Никель, никеля оксиды,   │   0,05  │    а    │  I  │ К, А  │

│сульфиды и смеси соединений   │         │         │     │       │

│никеля (файнштейн, никелевый  │         │         │     │       │

│концентрат и агломерат, обо-  │         │         │     │       │

│ротная пыль очистных устройств│         │         │     │       │

│(по Ni))                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│767. Никеля карбонил          │   0,0005│    п    │  I  │О, К, А│

│                              │         │         │     │       │

│768. Никеля соли в виде гидро-│   0,005 │    а    │  I  │ К, А  │

│аэрозоля (по Ni)              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│769. Никеля хромфосфат (по Ni)│   0,005 │    а    │  I  │ К, А  │

│                              │         │         │     │       │

│770. Никотинамид              │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│771. Ниобия нитрид            │  10     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│772. Нитрафен (содержание ал- │   1     │    а    │  II │       │

│килфенолов 72,5 - 67,5%)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│773. Нитрил бензойной кислоты │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│774. Нитроаммофоска           │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│775. о-Нитроанизол+           │   1     │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│776. п-Нитроанизол            │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│777. о-Нитроанилин+           │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│778. п-Нитроанилин+           │   0,1   │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│779. п-Нитробензоилхлорид+    │   0,2   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│780. Нитробензол+             │   3     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│781. м-Нитробензотрифторид    │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│782. м-Нитробромбензол        │   0,1   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│783. Нитробутан               │  30     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│784. Нитрозоанабазин          │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│785. Нитроксилол+             │   5     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│786. Нитрометан               │  30     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│787. Нитрон                   │   5     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│788. Нитропропан              │  30     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│789. Нитротолуол (пара-, мета-│   3     │    п    │ III │       │

│и ортоизомеры)+               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│790. Нитроформ+               │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│791. Нитрофоска азотносерно-  │   5     │    а    │ III │       │

│кислотная                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│792. Нитрофоска бесхлорная,   │   2     │    а    │ III │       │

│сульфатная, фосфорная         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│793. N-/5-Нитро-2-фурфурили-  │   0,5   │    а    │  II │       │

│ден/3-амино-2-оксазолидон (фу-│         │         │     │       │

│разолидон)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│794. 3-Нитро-4-хлоранилин+    │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│795. Нитрохлорбензол+ (о,- м-,│   1     │    п    │  II │       │

│п-изомеры)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│796. 3-Нитро-4-хлорбензотриф- │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│торид+                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│797. Нитроциклогексан         │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│798. Нитроэтан                │  30     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│799. Нонилакрилат             │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│800. Озон                     │   0,1   │    п    │  I  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│801. Оксалон                  │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│802. Оксафтортолуол           │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│803. Оксациллин               │   0,05  │    а    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│804. 4-Оксибутин-2-ил-N-3-    │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│хлорфенилкарбамат (оксикарба- │         │         │     │       │

│мат)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│805. п-Оксидифениламин        │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│806. Оксид триметилэтилена+   │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│807. N-Окси-N-метилморфолин+  │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│808. N-Оксиметилтетрагидрофта-│   0,7   │    а    │  II │       │

│лимид                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│809. 4-Окси-2-метилфенилдиме- │   3     │    а    │ III │       │

│тилсульфония хлорид           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│810. 4-Окси-3-метоксибензаль- │   1,5   │  п + а  │ III │       │

│дегид(ванилин)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│811. Окситетрациклин+         │   0,1   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│812. 3-Оксифенилметилкарбамат │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│813. 3-Оксифенилэтилкарбамат  │   2     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│814. N-Оксиэтилбензотриазол+  │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│815. 2-/2-оксиэтил/-5-винилпи-│   5     │    а    │ III │       │

│ридин                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│816. 2-Оксиэтилтриметиламмония│  10     │    а    │ III │       │

│хлорид (холинхлорид)          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│817. 4-Оксо-2,2,6,6-тетраме-  │   3     │    п    │ III │       │

│тилпиперидин (триацетонамин)  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│818. Октаметилтетрамид пиро-  │   0,02  │  п + а  │  I  │       │

│фосфорной кислоты+ (октаметил)│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│819. Октафтордихлорциклогексан│   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│820. Октафторциклобутан (фреон│3000     │    п    │  IV │       │

│318 С)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│821. Октахлорэндометилентетра-│   0,01  │  п + а  │  I  │       │

│гидроиндан+ (хлориндан)       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│822. Октилдифенил             │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│823. Октиловый эфир 2,4-ди-   │   1     │  п + а  │  II │       │

│хлорфеноксиуксусной кислоты   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│824. Олеандомицина фосфат+    │   0,4   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│825. Папаверин хлористоводо-  │   0,5   │    а    │  II │       │

│родный                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│826. Паральдегид              │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│827. Пектаваморин             │   3     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│828. Пектиназа грибная+       │   4     │    а    │ III │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│829. Пектоклостридин          │   3     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│830. Пектофоетидин            │   4     │    а    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│831. Пенообразователи ППК-30, │   5     │    а    │ III │       │

│КЧНР                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│832. Пентан                   │ 300     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│833. Пентафторанилин          │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│834. Пентафторбензол          │   5     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│835. Пентафторфенол           │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│836. Пентафторхлорэтан (фреон │3000     │    п    │  IV │       │

│115)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│837. Пентахлорацетон+         │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│838. Пентахлорнитробензол+    │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│839. Пентахлорфенол+          │   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│840. Пентахлорфенолят натрия+ │   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│841. Перфтордиэтилметиламин   │ 500     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│842. Перфторизобутилен        │   0,1   │    п    │  I  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│843. Перфторпентан            │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│844. Перхлор-4-метиленцикло-  │   0,1   │  п + а  │  II │   А   │

│пентен+                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│845. Перхлорметилмеркаптан    │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│846. Пиколины (смесь изомеров)│   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│847. 3-/2-Пиперидил/-пиридин+ │   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│(анабазин основание)          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│848. 3-/2-Пиперидил/-пиридина │   0,5   │    а    │  II │       │

│гидрохлорид (анабазин гидро-  │         │         │     │       │

│хлорид)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│849. 3-/2-Пиперидил/-пиридина │   0,1   │  п + а  │  I  │       │

│сульфат (анабазин сульфат)    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│850. Пиперидин+               │   0,2   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│851. Пиперилен (пентадиен-1,3)│  40     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│852. Пирен+                   │   0,03  │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│853. Пиридин                  │   5     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│854. Пирролидин+ (тетраметиле-│   0,1   │    п    │  II │       │

│нимин)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│855. Полиакрилин              │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│856. Полиамидные пресс-порошки│   5     │    а    │ III │       │

│ПМ-69, ПАИ-1                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│857. Полибензоксазол          │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│858. Полиборид магния         │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│859. Поливинилхлорид          │   6     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│860. Полидазол                │   0,1   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│861. Поли-/1,12-додекаметилен-│   5     │    а    │ III │       │

│пиромелит/ (полиалканимид     │         │         │     │       │

│АИ-1П)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│862. Поликарбонат             │  10     │    а    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│863. Полимарцин               │   0,5   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│864. Полимеры и сополимеры на │  10     │    а    │  IV │       │

│основе акриловых и метакрило- │         │         │     │       │

│вых мономеров                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│865. Полимиксин М+            │   0,1   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│866. Полиоксадиазол           │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│867. Полиоксипропилендиэпокси-│ 100     │    п    │  IV │       │

│ды марок ДЗ-1000, ДЗ-500 (по  │         │         │     │       │

│ацетону)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│868. Полиоксипропилентриэпок- │ 100     │    п    │  IV │       │

│сиды марок ТЭ-1500, ТЭ-750 (по│         │         │     │       │

│ацетону)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│869. Полипропилен (нестабили- │  10     │    а    │ III │       │

│зированный)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│870. Полифениленоксиды (Аре-  │  10     │    а    │  IV │       │

│локс-100, Арелокс-200, Аре-   │         │         │     │       │

│локс-300)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│871. Полиформальдегид         │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│872. Полихлорпинен+           │   0,2   │  п + а  │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│873. Полиэпоксипропилкарбазол │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│874. Полиэтилен               │  10     │    а    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│875. Препарат "Кеим" (транс-  │   5     │    а    │ III │       │

│форматорное масло, тетраметил-│         │         │     │       │

│диаминодифенилметан, сульфит- │         │         │     │       │

│но-спиртовая барда и др.)     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│876. н-Пропиламин             │   5     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│877. Пропилацетат             │ 200     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│878. S-Пропил-N,N-дипропилтио-│   5     │  п + а  │ III │       │

│карбамат+ (вернам)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│879. Пропилен                 │ 100     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│880. Пропилена оксид+         │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│881. Пропиленгликоль          │   7     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│882. Пропиленгликолькарбонат  │   7     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│883. Пропиленхлоргидрин+      │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│884. Пропилпропионат          │  70     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│885. S-Пропил-О-фенил-О-этил- │   0,02  │  п + а  │  I  │       │

│тиофосфат+ (гетерофос)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│886. S-Пропил-N-этил-N-н-бу-  │   1     │  п + а  │  II │       │

│тилтиокарбамат (тилам)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│887. Протеаза щелочная (актив-│   0,5   │    а    │  II │   А   │

│ность 60000 ед)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│888. Протерризин              │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│889. Протомезентерин          │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│890. Протосубтилин            │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│891. Псоберан+                │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│892. Пыль растительного и жи- │         │         │     │       │

│вотного происхождения:        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) зерновая                 │   4     │    а    │ III │ А, Ф  │

│                              │         │         │     │       │

│  б) мучная, древесная и др.  │   6     │    а    │  IV │ А, Ф  │

│     (с примесью диоксида     │         │         │     │       │

│     кремния менее 2%)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  в) лубяная, хлопчатобумаж-  │   2     │    а    │  IV │ А, Ф  │

│     ная, хлопковая, льняная, │         │         │     │       │

│     шерстяная, пуховая и др. │         │         │     │       │

│     (с примесью диоксида     │         │         │     │       │

│     кремния более 10%)       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  г) с примесью диоксида крем-│   4     │    а    │  IV │ А, Ф  │

│     ния от 2 до 10%          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│893. Ранкотекс+               │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│894. Ренацит II               │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│895. Ренацит IV               │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│896. Рениномезентерин         │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│897. Рибофлавин               │   1     │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│898. Рифампицин+              │   0,02  │    а    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│899. Ронит                    │   1     │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│900. Ртуть металлическая      │  0,01 / │    п    │  I  │       │

│                              │  0,005  │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│901. Ртути неорганические сое-│  0,2 /  │    а    │  I  │       │

│динения+ (по ртути)           │  0,05   │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│902. Рубидия гидроксид+       │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│903. Рубидия соли (сульфат,   │   0,5   │    а    │  II │       │

│хлорид, нитрат, карбонат)     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│904. Рутения диоксид          │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│905. Свинец и его неорганичес-│  0,01 / │    а    │  I  │       │

│кие соединения (по свинцу)    │  0,005  │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│906. Свинца гидрохинонат      │   0,005 │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│907. Свинца салицилат         │   0,005 │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│908. Селен аморфный           │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│909. Селена диоксид+          │   0,1   │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│910. Сера элементарная        │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│911. Серы монохлорид+         │   0,3   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│912. Серы шестифторид         │5000     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│913. Серебра неорганические   │   0,5   │    а    │  II │       │

│соединения                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│914. Серебро металлическое    │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│915. Сероводород+             │  10     │    п    │  II │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│916. Сероводород в смеси с уг-│   3     │    п    │ III │       │

│леводородами С1 - С5          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│917. Сероуглерод              │   1     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│918. Силикатсодержащие пыли,  │         │         │     │       │

│силикаты, алюмосиликаты:      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) асбест природный и ис-   │   2     │    а    │ III │ Ф, К  │

│     кусственный, смешанные   │         │         │     │       │

│     асбестопородные пыли при │         │         │     │       │

│     содержании в них асбеста │         │         │     │       │

│     более 10%                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) асбестопородные пыли при │   4     │    а    │ III │ Ф, К  │

│     содержании в них асбеста │         │         │     │       │

│     до 10%                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  в) асбестоцемент неокрашен- │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│     ный и цветной при содер- │         │         │     │       │

│     жании в нем диоксида мар-│         │         │     │       │

│     ганца не более 5%, оксида│         │         │     │       │

│     хрома не более 7%, оксида│         │         │     │       │

│     железа не более 10%      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  г) асбестобакелит, асбесто- │   8     │    а    │  IV │   Ф   │

│     резина                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  д) слюды (флагопит, муско-  │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│     вит), тальк, талькопород-│         │         │     │       │

│     ные пыли (природные смеси│         │         │     │       │

│     талька с тремолитом, ак- │         │         │     │       │

│     тинолитом, антофиллитом и│         │         │     │       │

│     другими минералами), со- │         │         │     │       │

│     держащие до 10% свободно-│         │         │     │       │

│     го диоксида кремния      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  е) искусственные минеральные│   2     │    а    │ III │   Ф   │

│     волокна силикатные и алю-│         │         │     │       │

│     мосиликатные стеклообраз-│         │         │     │       │

│     ной структуры (стеклово- │         │         │     │       │

│     локно, стекловата, вата  │         │         │     │       │

│     минеральная и шлаковая,  │         │         │     │       │

│     муллитокремнеземистые во-│         │         │     │       │

│     локна, не содержащие или │         │         │     │       │

│                        +3    │         │         │     │       │

│     содержащие до 5% Cr   и  │         │         │     │       │

│     др.)+                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  ж) цемент, оливин, апатит,  │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│     форстерит, глина, шамот  │         │         │     │       │

│     каолиновый               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  з) силикаты стеклообразные  │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│     вулканического происхож- │         │         │     │       │

│     дения (туфы, пемза, пер- │         │         │     │       │

│     лит)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  и) цеолиты (природные и ис- │   2     │    а    │ III │   Ф   │

│     кусственные)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│919. Сильвинит                │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│920. Синтетические моющие     │   5     │    а    │ III │   Ф   │

│средства "Лотос", "Ока", "Эра"│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│921. Синтокс-12, Синтокс-20М  │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│922. Ситалл марки СТ-30 в сме-│   2     │    а    │ III │   А   │

│си с алмазом до 5%            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│923. Скипидар (в пересчете на │ 300     │    п    │  IV │       │

│C)                            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│924. Смесь алифатических диэ- │   0,5   │  п + а  │ III │       │

│фиров щавелевой кислоты (окса-│         │         │     │       │

│латы)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│925. Смесь алкилпиридинов+    │   2     │    п    │ III │       │

│(ингибитор коррозии И-1-а)    │         │         │     │       │

│(по 2-метил-5-этилпиридину)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│926. Смолодоломит             │   2     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│927. Сода кальцинированная+   │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│928. Сольвент-нафта (в перес- │ 100     │    п    │  IV │       │

│чете на C)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│929. Сополимер стирола с аль- │   5     │    а    │  IV │   Ф   │

│фа-метилстиролом              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│930. Сополимеры на основе ви- │  10     │    а    │  IV │       │

│нилхлорида и винилиденхлорида │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│931. L-Сорбоза                │  10     │    а    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│932. Спек боксита и нефелина  │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│933. Спек бокситов низкокрем- │   2     │    а    │ III │   Ф   │

│нистых                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│934. Спирт амиловый+          │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│935. Спирт ацетопропиловый    │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│936. Спирт бензиловый+        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│937. Спирт н-бутиловый, бути- │  10     │    п    │ III │       │

│ловый вторичный и третичный   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│938. Спирт н-гептиловый+      │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│939. Спирт глицидный          │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│940. Спирт н-дециловый        │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│941. Спирт диацетоновый       │ 100     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│942. Спирт додециловый (лаури-│  10     │  п + а  │ III │       │

│ловый)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│943. Спирт изоамиловый        │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│944. Спирт изобутиловый+      │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│945. Спирт изооктиловый       │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│946. Спирт изопропиловый      │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│947. Спирт метиловый+         │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│948. Спирт н-нониловый        │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│949. Спирт октафторамиловый   │  20     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│950. Спирт н-октиловый        │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│951. Спирт пропаргиловый      │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│952. Спирт пропиловый         │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│953. Спирт тетрафторпропиловый│  20     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│954. Спирт трифторбутиловый   │  20     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│955. Спирт трифторэтиловый    │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│956. Спирт фуриловый+ (фурфу- │   0,5   │    п    │  II │       │

│риловый)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│957. Спирт этиловый           │1000     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│958. Спирты непредельные жир- │   2     │    п    │ III │       │

│ного ряда+ (аллиловый, крото- │         │         │     │       │

│ниловый и др.)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│959. Стеклокристаллический це-│  0,01 / │    а    │  I  │       │

│мент (по свинцу)              │  0,005  │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│960. Стеклопластик на основе  │   5     │    а    │ III │       │

│полиэфирной смолы             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│961. Стеклоэмаль (по свинцу)  │  0,01 / │    а    │  I  │       │

│                              │  0,005  │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│962. Стирол                   │ 30 / 10 │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│963. Стиромаль                │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│964. Стрептомицин+            │   0,1   │    а    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│965. Стронция нитрат          │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│966. Стронция оксид и гидрок- │   1     │    а    │  II │       │

│сид                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│967. Стронция сульфат, карбо- │   6     │    а    │  IV │       │

│нат, фосфат                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│968. Строфантидин-ацетат      │   0,05  │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│969. Сульфазин                │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│970. Сульфазина серебряная    │   1     │    а    │  II │       │

│соль                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│971. Сульфантрол              │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│972. Сульфоаммиачное удобрение│  25     │  п + а  │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│973. Сульфолан (тетраметилен- │  40     │  п + а  │  IV │       │

│сульфон)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│974. Суперфосфат двойной      │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│975. Сурьма и ее соединения:  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) пыль сурьмы металлической│0,5 / 0,2│    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) пыль трехвалентных окси- │   1     │    а    │  II │       │

│     дов сурьмы (в пересчете  │         │         │     │       │

│     на Sb)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  в) пыль пятивалентных окси- │   2     │    а    │ III │       │

│     дов сурьмы (в пересчете  │         │         │     │       │

│     на Sb)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  г) пыль трехвалентных суль- │   1     │    а    │  II │       │

│     фидов сурьмы (в пересчете│         │         │     │       │

│     на Sb)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  д) пыль пятивалентных суль- │   2     │    а    │ III │       │

│     фидов сурьмы (в пересчете│         │         │     │       │

│     на Sb)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  е) фториды сурьмы трехва-   │   0,3   │  п + а  │  II │       │

│     лентные (в пересчете на  │         │         │     │       │

│     Sb с обязательным контро-│         │         │     │       │

│     лем HF)                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  ж) фториды сурьмы пятива-   │   0,3   │  п + а  │  II │       │

│     лентные (в пересчете на  │         │         │     │       │

│     Sb с обязательным контро-│         │         │     │       │

│     лем HF)                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  з) хлориды сурьмы трехва-   │   0,3   │  п + а  │ III │       │

│     лентные (в пересчете на  │         │         │     │       │

│     Sb с обязательным контро-│         │         │     │       │

│     лем HCl)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  и) хлориды сурьмы пятива-   │   0,3   │  п + а  │ III │       │

│     лентные (в пересчете на  │         │         │     │       │

│     Sb с обязательным контро-│         │         │     │       │

│     лем HCl)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│976. Табак                    │   3     │    а    │ III │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│977. Таллия бромид, йодид (по │   0,01  │    а    │  I  │       │

│таллию)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│978. Танин                    │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│979. Тантал и его оксиды      │  10     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│980. Теллур                   │   0,01  │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│981. Теобромин                │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│982. Теофиллин                │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│983. Терлон                   │  10     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│984. п-Терфенил               │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│985. Терфенильная смесь (63%  │   5     │  п + а  │ III │       │

│орто-, 19% метаизомеров, 15%  │         │         │     │       │

│дифенила)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│986. Тестостерон              │   0,005 │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│987. Тетрабромдифенилолпропан │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│988. Тетрабромэтан            │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│989. Тетрагидробензальдегид+  │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│990. Тетрагидробензиловый эфир│   1     │    п    │  II │       │

│циклогексенкарбоновой кислоты │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│991. Тетрагидрофталимид       │   0,7   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│992. 3,4,5,6-Тетрагидрофтали- │   5     │    а    │ III │       │

│мидометил-(+)-цис,транс-хри-  │         │         │     │       │

│зантемат (неопинамин)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│993. Тетрагидрофуран          │ 100     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│994. Тетралин (тетрагидронаф- │ 100     │    п    │  IV │       │

│талин)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│995. Тетраметилдипропилентриа-│   1     │    п    │  II │       │

│мин                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│996. 2,2,6,6-Тетраметилпипери-│   5     │    а    │ III │       │

│диламид-2,2,6,6-тетраметилпи- │         │         │     │       │

│перидил-аминопропионовой кис- │         │         │     │       │

│лоты (диацетам-5)             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│997. 0,0,0,0-Тетраметил-0,0-  │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│тиоди-п-фенилентиофосфат+     │         │         │     │       │

│(абат)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│998. Тетраметилтиурамдисуль-  │   0,5   │    а    │  II │   А   │

│фид+ (тиурам Д, ТМТД)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│999. Тетранитрометан+         │   0,3   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1000. Тетрафтордибромэтан     │1000     │    п    │  IV │       │

│(фреон 114 В2)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1001. Тетрафторэтилен         │  30     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1002. Тетрафторэтиловый эфир  │   2     │    а    │ III │       │

│2,4-диаминофенола             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1003. бета-Тетрафторэтилфени- │  20     │    п    │  IV │       │

│ловый эфир (фентален 14)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1004. Тетрахлорбутадиен+      │   0,5   │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1005. 1,2,3,4-Тетрахлорбутан+ │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1006. 1,1,2,4-Тетрахлорбу-    │   2     │    п    │ III │       │

│тен-2+                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1007. Тетрахлоргексатриен+    │   0,3   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1008. Тетрахлоргептан         │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1009. Тетрахлордифторэтан     │1000     │    п    │  IV │       │

│(фреон 112)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1010. Тетрахлорнонан          │   1     │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1011. Тетрахлорпентан         │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1012. Тетрахлорпропан         │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1013. Тетрахлорпропен+        │   0,1   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1014. Тетрахлорундекан        │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1015. Тетрахлорэтан+          │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1016. Тетрахлорэтилен         │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1017. Тетрациклин+            │   0,1   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1018. Тетраэтилсвинец+        │   0,005 │    п    │  I  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1019. Тетраэтоксисилан        │  20     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1020. Тилозин                 │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1021. Тиоациланилид           │  20     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1022. Тиомочевина             │   0,3   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1023. Тиофен (тиофуран)       │  20     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1024. Титана нитрид, силицид  │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│1025. Титана сульфид и дисуль-│   6     │    а    │ III │       │

│фид                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1026. Титан и его диоксид     │  10     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│1027. Титан четыреххлористый+ │   1     │    п    │  II │       │

│(по HCl)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1028. п-, м-Толуидин+         │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1029. о-Толуидин+             │ 1 / 0,5 │    п    │  II │   К   │

│                              │         │         │     │       │

│1030. Толуилендиамин+         │   2     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1031. Толуилендиизоцианат+    │   0,05  │    п    │  I  │ О, А  │

│                              │         │         │     │       │

│1032. Толуол                  │  50     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1033. Торий                   │   0,05  │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│1034. Третичная окись фосфина+│   2     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1035. Триаллиламин+           │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1036. 2,4,4,-Триаминобензани- │   5     │    а    │ III │       │

│лин                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1037. Трибромметан (бромоформ)│   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1038. Трибутиламин+           │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1039. S,S,S-Трибутилтритиофос-│   0,2   │  п + а  │  II │       │

│фат (бутифос)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1040. Трибутилфосфат+         │   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1041. Трибутоксиэтилфосфат+   │   1     │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1042. 1,1,5-Тригидроперфтора- │  30     │    п    │  IV │       │

│миловый эфир акриловой кислоты│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1043. 1,1,7-Тригидроперфтор-  │  30     │    п    │  IV │       │

│гептиловый эфир акриловой кис-│         │         │     │       │

│лоты                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1044. Триизопропаноламин+     │   5     │  п + а  │ III │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1045. Трикапролактамомедь (II)│   2     │    а    │ III │       │

│дихлорид моногидрат (фитон,   │         │         │     │       │

│картоцид)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1046. Трикапролактамомедь (II)│   2     │    а    │ III │       │

│сульфатгидрат (церкоцид)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1047. Трикрезилфосфат, содер- │   0,1   │    а    │  I  │       │

│жащий свыше 3% ортоизомеров+  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1048. Трикрезилфосфат, содер- │   0,5   │    а    │  II │       │

│жащий менее 3% ортоизомеров+  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1049. Триксиленилфосфат+      │   1,5   │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1050. Три-3,5-ксиленилфосфат+ │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1051. Триметиламин+           │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1052. 1,3,5-Триметилбензол    │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1053. 2,2,4-Триметил-1,2-ди-  │   1     │    а    │  II │       │

│гидрохинолин (ацетонанил)     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1054. Триметилолпропан (этри- │  50     │    п    │  IV │       │

│ол)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1055. 3,5,5-Триметилциклогек- │   1     │    п    │  II │       │

│сан (дигидроизофорон)         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1056. 1,5,5-Триметилциклогек- │   1     │    п    │  II │       │

│сенон-3 (изофорон)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1057. Тринатриевая соль оксиэ-│   5     │    а    │ III │       │

│тилидендифосфоновой кислоты   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1058. 2,2,4-Тринитробензани-  │   1     │    а    │  II │   А   │

│лид+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1059. Тринитротолуол+         │0,5 / 0,1│    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1060. Три-н-пропиламин+       │   2     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1061. Трис-втор-октилфосфинок-│   2     │  п + а  │ III │       │

│сид+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1062. Трифенилфосфат          │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1063. Трифенилфосфит+         │   0,1   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1064. Трифторбромметан (фреон │3000     │    п    │  IV │       │

│13 В1)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1065. 2-Трифторметил-10-/3-   │   0,01  │    а    │  I  │       │

│(4-метил-1-пиперазинил) про-  │         │         │     │       │

│пил/-фенотиазин-дигидрохлорид │         │         │     │       │

│(трифтазин)                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1066. N'-3-Трифторметилфенил- │   5     │    а    │ III │       │

│N,N-диметилмочевина (которан) │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1067. м-Трифторметилфенилизо- │   1     │    п    │  II │       │

│цианат                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1068. Трифторметилфенилмочеви-│   3     │    а    │ III │       │

│на                            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1069. 3,3,3-Трифторпропен     │3000     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1070. Трифторпропиламин       │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1071. Трифторстирол           │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1072. Трифтортрихлорацетон    │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1073. 1,1,1-Трифтор-2-хлор-   │  20     │    п    │ III │       │

│бромэтан (фторотан)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1074. Трифторхлорпропан+      │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1075. Трифторхлорэтилен       │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1076. Трифторэтан (фреон 143) │3000     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1077. Трифторэтиламин         │ 100     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1078. S-(2,3,3-Трихлораллил) -│   1     │  п + а  │  II │       │

│N-,N-диизопропилтиокарбамат   │         │         │     │       │

│(диптал, триаллат, авадекс)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1079. Трихлорацетальдегид     │   5     │    п    │ III │       │

│(хлораль)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1080. 1,1,3-Трихлорацетон     │   0,3   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1081. 4,5,6-Трихлорбензоксазо-│   0,1   │    а    │  II │       │

│лин-2 (трилан)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1082. Трихлорбензол           │  10     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1083. Трихлорбутадиен+        │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1084. 1,2,3-Трихлорбутен-3+   │   0,1   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1085. Трихлорнафталин+        │   1     │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1086. 1,2,3-Трихлорпропан     │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1087. 1,2,3-Трихлорпропилен   │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1088. Трихлорсилан+ (по HCl)  │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1089. 2,3,6-Трихлортолуол+    │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1090. 2,4,6-Трихлор-1,3,5-три-│   0,1   │    п    │  I  │       │

│азин (цианурхлорид)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1091. Трихлортрифторэтан (фре-│5000     │    п    │  IV │       │

│он 113)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1092. Трихлорфторметан (фреон │1000     │    п    │ III │       │

│11)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1093. 1,1,1-Трихлорэтан (ме-  │  20     │    п    │  IV │       │

│тилхлороформ)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1094. Трихлорэтилен           │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1095. Триходермин             │   0,1   │    а    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│1096. Триэтиламин+            │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1097. Три-(2-этилгексил)-фос- │   0,1   │    п    │  II │       │

│фат                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1098. Триэтилортоацетат       │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1099. Триэтоксисилан          │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1100. Тэпрем-6 (замасливатель)│   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1101. Уайт-спирит (в пересчете│ 300     │    п    │  IV │       │

│на С)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1102. Углеводороды алифатичес-│ 300     │    п    │  IV │       │

│кие предельные С1 - С10 (в пе-│         │         │     │       │

│ресчете на C)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1103. Углерода оксид <**>     │  20     │    п    │  IV │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1104. Углерода пыли:          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) коксы: каменноугольный,  │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│     пековый, нефтяной, слан- │         │         │     │       │

│     цевый                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) антрацит с содержанием   │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│     свободного диоксида крем-│         │         │     │       │

│     ния до 5%                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  в) другие ископаемые угли и │         │         │     │       │

│     углепородные пыли с со-  │         │         │     │       │

│     держанием свободного ди- │         │         │     │       │

│     оксида кремния:          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│     до 5%                    │  10     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│     от 5% до 10%             │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│  г) алмазы природные и ис-   │   8     │    а    │  IV │   Ф   │

│     кусственные              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  д) алмаз металлизированный  │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│  е) сажи черные промышленные │   4     │    а    │ III │ Ф, К  │

│     с содержанием бенз(а)пи- │         │         │     │       │

│     рена не более 35 мг на 1 │         │         │     │       │

│     кг                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  ж) углеродные волокнистые   │  4 / 2  │    а    │  IV │       │

│     материалы на основе гид- │         │         │     │       │

│     ратцеллюлозных волокон+  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  з) углеродные волокнистые   │  4 / 2  │    а    │  IV │       │

│     материалы на основе поли-│         │         │     │       │

│     акрилонитрильных волокон+│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1105. Углерода сероокись      │  10     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1106. Углерод четыреххлористый│  20     │    п    │  II │       │

│<**>                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1107. Уран, нерастворимые сое-│   0,075 │    а    │  I  │       │

│динения                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1108. Уран, растворимые соеди-│   0,015 │    а    │  I  │       │

│нения                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1109. Уросульфан              │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1110. Фенантрен               │   0,8   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1111. Фенацетин (n-ацетамино- │   0,5   │    а    │  II │       │

│фенетол)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1112. п-Фенетидин+            │   0,2   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1113. Фенетидин гидрохлорид   │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1114. Фенетол (этиловый эфир  │  20     │    п    │  IV │       │

│фенола)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1115. 1-Фенил-4-амино-5-хлор- │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│пиридазон-6 (феназон, пирамин)│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1116. 3-/1-Фенил-2-ацетилэтил/│   0,001 │    а    │  I  │       │

│-4-оксикумарин (зоокумарин)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1117. 1-Фенил-2,3-диметил-    │   0,5   │    а    │  II │       │

│4-диметиламинопиразолон-5     │         │         │     │       │

│(амидопирин)                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1118. 1-Фенил-2,3-диметил-    │   0,5   │    а    │  II │       │

│4-метиламинопиразолон-5-N-ме- │         │         │     │       │

│тансульфат натрия (анальгин)  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1119. N'-фенил-N,N-диметилмо- │   3     │    а    │ III │       │

│чевина (фенурон)              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1120. 1-Фенил-3,5-дихлорпири- │   0,05  │    а    │  I  │   А   │

│дазон-6                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1121. п-Фенилен-бис-3/6/-ами- │   2     │    а    │ III │       │

│нофенилбензидимидозололил-2   │         │         │     │       │

│(М-8)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1122. м-Фенилендиамин         │   0,1   │  п + а  │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1123. о-Фенилендиамин         │   0,5   │  п + а  │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1124. п-Фенилендиамин         │   0,05  │  п + а  │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1125. N,N-м-Фенилендималеимид │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1126. Фенилизоцианат+         │   0,5   │    п    │  II │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1127. Фенилметилдихлорсилан+  │   1     │    п    │  II │       │

│(по HCl)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1128. Фенилметилмочевина      │   3     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1129. N-Фенил-N-гидроокси-N' -│   3     │    а    │ III │       │

│метилмочевина (метурин)       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1130. 3-Феноксибензальдегид   │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1131. м-Феноксифенол+         │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1132. Фенол+                  │   0,3   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1133. Фенолформальдегидные    │         │         │     │       │

│смолы:                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) по фенолу                │   0,1   │    п    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│  б) по формальдегиду         │   0,05  │    п    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1134. Фенопласты              │   6     │    а    │ III │ Ф, А  │

│                              │         │         │     │       │

│1135. Феррит бариевый         │   4     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1136. Феррит магниймарганцевый│   1     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1137. Феррит марганеццинковый │   1     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1138. Феррит никельмедный     │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1139. Феррит никельцинковый   │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1140. Феррит стронциевый      │   6     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1141. Феррохром металлический │   2     │    а    │ III │   Ф   │

│(сплав хрома 65% с железом)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1142. Флоримицин+             │   0,1   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1143. Формальгликоль+ (диоксо-│  50     │    п    │  IV │       │

│лан-1,3)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1144. Формальдегид+           │   0,5   │    п    │  II │ О, А  │

│                              │         │         │     │       │

│1145. Формамид                │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1146. Фосген                  │   0,5   │    п    │  II │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1147. Фосфиноксид разноради-  │   2     │  п + а  │ III │       │

│кальный С5 - С9               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1148. Фосфиноксиды полимеризо-│  10     │    а    │  IV │       │

│ванные на основе сополимера   │         │         │     │       │

│стирола и дивинилбензола (по- │         │         │     │       │

│лиамфолиты ПА-1, ПА-1М,       │         │         │     │       │

│ПА-121)                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1149. Фосфор желтый элементар-│   0,03  │    п    │  I  │       │

│ный                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1150. Фосфор пятихлористый+   │   0,2   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1151. Фосфор тиотреххлористый+│   0,5   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1152. Фосфор треххлористый+   │   0,2   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1153. Фосфора хлороксид+      │   0,05  │    п    │  I  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1154. Фосфорит                │   6     │    а    │  IV │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1155. Фтористоводородной кис- │         │         │     │       │

│лоты соли (по F):             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) фториды натрия, калия,   │ 1 / 0,2 │    а    │  II │       │

│     аммония, цинка, олова,   │         │         │     │       │

│     серебра, лития и бария,  │         │         │     │       │

│     криолит, гидрофторид ам- │         │         │     │       │

│     мония                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) фториды алюминия, магния,│2,5 / 0,5│    а    │ III │       │

│     кальция, стронция, меди, │         │         │     │       │

│     хрома                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1156. Фторопласт-4            │  10     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│1157. Фтор хлорид бария, акти-│   0,1   │    а    │  II │       │

│вированный европием (люминофор│         │         │     │       │

│Р-385)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1158. Фуран+                  │   0,5   │    п    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1159. Фурфурол+               │  10     │    п    │ III │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1160. Хинолин                 │0,5 / 0,1│  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1161. Хлор+                   │   1     │    п    │  II │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1162. Хлора диоксид+          │   0,1   │    п    │  I  │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1163. цис-бета-Хлоракрилат    │   0,5   │    а    │  II │       │

│натрия (акрофол)              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1164. Хлорангидрид акриловой  │   0,3   │    п    │  II │   А   │

│кислоты+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1165. Хлорангидрид бензосуль- │   1     │  п + а  │  II │       │

│фокислоты+                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1166. Хлорангидрид метакрило- │   0,3   │    п    │  II │   А   │

│вой кислоты+                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1167. Хлорангидрид монохлорук-│   0,3   │    п    │  II │       │

│сусной кислоты+               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1168. Хлорангидрид моноэтило- │   2     │  п + а  │ III │       │

│вого эфира адипиновой кислоты+│         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1169. Хлорангидрид трихлорук- │   0,1   │    п    │  I  │       │

│сусной кислоты+               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1170. Хлорангидрид хризантемо-│   2     │    п    │ III │       │

│вой кислоты+                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1171. м-Хлоранилин+           │   0,05  │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│1172. п-Хлоранилин+           │   0,3   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1173. альфа-Хлорацетоацетани- │   0,5   │    а    │  II │       │

│лид+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1174. Хлорацетопропилацетат+  │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1175. п-Хлорбензилхлорид+     │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│(альфа-хлор-4-хлортолуол)     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1176. Хлорбензол+             │ 100 / 50│    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1177. п-Хлорбензотрифторид+   │  20     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1178. п-Хлорбензотрихлорид+   │   0,01  │  п + а  │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│1179. 2-Хлор-4,6-бис-диэтил-  │   2     │    а    │ III │       │

│амино-симмтриазин (хлоразин)  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1180. 2-Хлор-4,6-бис-изопро-  │   5     │    а    │ III │       │

│пиламино-симмтриазин (пропа-  │         │         │     │       │

│зин)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1181. 2-Хлор-4,6-бис-этилами- │   2     │    а    │ III │       │

│но-симмтриазин (симазин)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1182. 1,3-Хлорбромпропан      │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1183. 0-/4-Хлорбутин-2-ил-3/ -│   0,5   │    а    │  II │       │

│N/3-хлорфенил/карбамат (кар-  │         │         │     │       │

│бин)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1184. 1-Хлор-3,3-диметилбу-   │  20     │    п    │  IV │       │

│тан-2-он (хлорпинаколин)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1185. 2-Хлор-4-диэтиламино-6 -│   2     │    а    │ III │       │

│изопропиламиносиммтриазин     │         │         │     │       │

│(ипазин)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1186. 2-Хлор-(N-изопропил)-   │   0,5   │    а    │  II │       │

│ацетанилин+ (рамрод)          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1187. гамма-Хлоркротиловый    │   1     │  п + а  │  II │       │

│эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной│         │         │     │       │

│кислоты (кротилин)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1188. 3-Хлор-4-метиланилид ме-│   1     │  п + а  │  II │       │

│тилвалериановой кислоты (со-  │         │         │     │       │

│лан)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1189. Хлорметилтрихлорсилан+  │   1     │    п    │  II │       │

│(по HCl)                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1190. Хлорметилфталимид+      │   0,1   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1191. Хлоропрен               │   0,05  │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│1192. Хлорпалладозамин+       │   0,005 │    а    │  I  │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1193. Хлортен (хлорированные  │   0,2   │  п + а  │  II │       │

│бициклические соединения)     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1194. Хлортетрациклин+        │   0,1   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1195. Хлортолуол+ (о-, п-изо- │  10     │    п    │ III │       │

│меры)                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1196. 0-/2-Хлор-1-(2,4,5-три- │   1     │    а    │  II │       │

│хлорфенил)винил/-0,0-диметил- │         │         │     │       │

│фосфат (гардона)              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1197. Хлорфенилизоцианат+ (п-,│   0,5   │    п    │  II │ О, А  │

│м-изомеры)                    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1198. п-Хлорфенил-н-хлорбен-  │   2     │  п + а  │ III │       │

│золсульфонат                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1199. 10-Хлорфеноксарсин+     │   0,02  │    а    │  I  │       │

│(хлорфин)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1200. п-Хлорфенол+            │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1201. Хлорциклогексан         │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1202. 2-Хлорциклогексилтиофта-│   2     │    а    │ III │       │

│лемид                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1203. 2-Хлорэтансульфохлорид+ │   0,3   │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1204. 2-Хлор-4-этиламино-6-   │   2     │    а    │ III │       │

│изопропиламиносиммтриазин (ат-│         │         │     │       │

│разин)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1205. 1-Хлор-2-этилгексан     │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1206. бета-Хлорэтилтриметилам-│   0,3   │    а    │  I  │       │

│мония хлорид+ (хлорхолинхло-  │         │         │     │       │

│рид)                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1207. 2-Хлор-этоксиметил-2-ме-│   1     │    а    │  II │       │

│тил-6-этилацетанилид (ацетал) │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1208. Хромаммония сульфат     │   0,02  │    а    │  I  │   А   │

│(хромаммиачные квасцы) (по    │         │         │     │       │

│  +3                          │         │         │     │       │

│Cr  )                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│                        +3    │         │         │     │       │

│1209. Хрома оксид (по Cr  )   │   1     │    а    │ III │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1210. Хрома трихлорид гекса-  │   0,01  │    а    │  I  │   А   │

│             +3               │         │         │     │       │

│гидрат (по Cr  )              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1211. Хроматы, бихроматы (в   │   0,01  │    а    │  I  │ К, А  │

│пересчете на CrO3)            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1212. Хрома фосфат однозаме-  │   0,02  │    а    │  I  │   А   │

│             +3               │         │         │     │       │

│щенный (по Cr  )              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1213. Хрома фосфат трехзаме-  │   2     │    а    │ III │   А   │

│щенный                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1214. Хромин                  │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1215. Цезия гидроксид         │   0,3   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1216. Целловеридин            │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1217. Целлюлоза               │   2     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1218. Церия диоксид           │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1219. Церия фторид            │2,5 / 0,5│    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1220. Цианамид+ (свободный)   │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1221. Цианамид кальция        │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1222. Цианурат меламина+      │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1223. Циклогексан             │  80     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1224. Циклогексанон           │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1225. Циклагексаноноксим      │  10     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1226. Циклогексен             │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1227. Циклогексиламин         │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1228. Циклогексиламина бензоат│  10     │    а    │ III │       │

│(ингибитор ВЦГА)              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1229. Циклогексиламина 3,5-ди-│  10     │    а    │ III │       │

│нитробензоат                  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1230. Циклогексиламина карбо- │  10     │    п    │ III │       │

│нат (КЦА)                     │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1231. Циклогексиламина масло- │  10     │  п + а  │ III │       │

│растворимая соль (ингибитор   │         │         │     │       │

│коррозии М-1)                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1232. Циклогексиламина нитро- │  10     │    а    │ III │       │

│бензоат (м-, п-, о-изомеры)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1233. Циклогексилмочевина     │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1234. N-Циклогексилтиофталемид│   7     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1235. 3-Циклогексил-5,6-триме-│   0,5   │  п + а  │  II │       │

│тиленурацил (гексилур)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1236. 2-/3-Циклогексилуреид/  │   1     │    а    │ III │       │

│циклопентен-1-2карбоксибу-    │         │         │     │       │

│тан-1 (енамин)                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1237. Циклододеканол          │  10     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1238. Циклододеканон          │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1239. Циклопентадиен          │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1240. Циклопентадиенилтрикар- │   0,1   │    п    │  I  │       │

│бонил марганца                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1241. Циклопентанон-2-карбок- │   2     │  п + а  │ III │       │

│сибутан-1 (кетоэфир)          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1242. Циклотриметилентринитро-│   1     │  п + а  │  II │       │

│амин (гексоген)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1243. Циклофос+               │   0,3   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1244. Цинка магнид            │   6     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1245. Цинка оксид             │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1246. Цинка сульфид           │   5     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1247. Цинка фосфид            │   0,1   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1248. Цимол+ (о-, м-, п-изоме-│  10     │    п    │ III │       │

│ры)                           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1249. Циодрин+                │   0,2   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1250. Цирконий и его соедине- │         │         │     │       │

│ния:                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) цирконий металлический   │   6     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) циркон                   │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│  в) диоксид циркония         │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│  г) карбид циркония          │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│  д) нитрит циркония          │   4     │    а    │ III │   Ф   │

│                              │         │         │     │       │

│  е) фторцирконат             │   1     │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1251. Чай                     │   3     │    а    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1252. Чугун в смеси с электро-│   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│корундом до 20%               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1253. Шамотнографитовые огнеу-│   2     │    а    │ III │   Ф   │

│поры                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1254. Щелочи едкие+ (растворы │   0,5   │    а    │  II │       │

│в пересчете на NaOH)          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1255. Электрокорунд, электро- │   6     │    а    │  IV │   Ф   │

│корунд хромистый              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1256. Энтобактерин+           │   1     │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1257. Энтомофторин            │  15000  │    а    │  II │       │

│                              │клеток в │         │     │       │

│                              │1 куб. м │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1258. Эпихлоргидрин+          │   1     │    п    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1259. Эпоксидные смолы (по    │         │         │     │       │

│эпихлоргидрину):              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпок-│   1     │    п    │  II │   А   │

│     ситрифенольная           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  б) УП-666-1, УП-666-2,      │   0,5   │    п    │  II │   А   │

│     УП-666-3, УП-671-Д,      │         │         │     │       │

│     УП-671, УП-677, УП-680,  │         │         │     │       │

│     УП-682                   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│  в) УП-650, УП-650-Т         │   0,3   │  п + а  │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│  г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1    │   0,2   │    п    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│  д) ЭА                       │   0,1   │    п    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1260. Эприн                   │   0,3   │    а    │  II │       │

│                              │  (по    │         │     │       │

│                              │  белку) │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1261. Эритромицин+            │   0,4   │    а    │  II │   А   │

│                              │         │         │     │       │

│1262. Этила бромид            │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1263. Этилакрилат             │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1264. Этила хлорид            │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1265. Этилацетат              │ 200     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1266. Этилбензол              │  50     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1267. S-Этил-N-гексаметиленти-│   0,5   │  п + а  │  II │       │

│окарбамат (ялам, ордрам)      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1268. 2-Этилгексеналь         │   3     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1269. 2-Этилгексилдифенилфос- │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│фит+                          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1270. 2-Этилгексиловый эфир   │   1     │    п    │  II │       │

│акриловой кислоты             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1271. S-Этил-N,N-дипропилтио- │   2     │  п + а  │ III │       │

│карбамат (эптам)              │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1272. 0-Этилдихлортиофосфат+  │   0,3   │  п + а  │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1273. 0-Этил-0-(2,4-дихлорфе- │   1     │  п + а  │  II │       │

│нил)-хлортиофосфат+           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1274. Этилен                  │ 100     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1275. Этилена оксид           │   1     │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1276. Этилен-N,N-бис-дитиокар-│   0,5   │    а    │  II │   А   │

│бамат цинка (цинеб, купрозан) │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1277. Этилен-N,N-бис-дитиокар-│   0,5   │    п    │  II │   А   │

│бамат марганца (манеб)        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1278. Этиленгликоль           │   5     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1279. Этилендиамин            │   2     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1280. Этиленимин+             │   0,02  │    п    │  I  │ А, О  │

│                              │         │         │     │       │

│1281. Этиленсульфид+          │   0,1   │    п    │  I  │       │

│                              │         │         │     │       │

│1282. Этиленхлоргидрин+       │   0,5   │    п    │  II │   О   │

│                              │         │         │     │       │

│1283. Этиленциангидрин        │  10     │  п + а  │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1284. Этилидендиацетат        │  30     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1285. Этилмеркаптан+          │  1      │    п    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1286. Этилмеркурфосфат+ (по   │   0,005 │  п + а  │  I  │       │

│ртути)                        │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1287. Этилмеркурхлорид (грано-│   0,005 │  п + а  │  I  │   А   │

│зан) (по ртути)               │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1288. Этилметакрилат          │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1289. N-Этилморфолин+         │   5     │    п    │ III │       │

│                              │         │         │     │       │

│1290. Этиловый эфир бета,бе-  │  10     │    п    │ III │       │

│та-диметилакриловой кислоты   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1291. Этиловый эфир 0,0-диме- │   0,15  │  п + а  │  II │       │

│тилдитиофосфорил-1-фенилуксус-│         │         │     │       │

│ной кислоты (цидиал)          │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1292. Этиловый эфир 6,8-дихло-│   5     │  п + а  │ III │       │

│роктановой кислоты            │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1293. Этиловый эфир 6-ке-     │   1     │  п + а  │  II │       │

│то-8-хлороктановой кислоты+   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1294. Этиловый эфир нитроук-  │   5     │  п + а  │ III │       │

│сусной кислоты                │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1295. Этиловый эфир 6-ок-     │   5     │  п + а  │ III │       │

│си-8-хлороктановой кислоты    │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1296. Этиловый эфир хризанте- │  10     │    п    │ III │       │

│мовой кислоты                 │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1297. о-Этил-S-пропил-2,4 ди- │   0,1   │    а    │  II │       │

│хлорфенилтиофосфат (этафос)   │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1298. Этилтолуол              │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1299. 0-Этил-0-фенилхлортио-  │   0,5   │  п + а  │  II │       │

│фосфат+                       │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1300. бета-Этоксипропионитрил │  50     │    п    │  IV │       │

│                              │         │         │     │       │

│1301. 5-Этоксифенил-1,2-тиаз- │   0,2   │    а    │  II │       │

│тионий хлористый+             │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1302. Эуфиллин                │   0,5   │    а    │  II │       │

│                              │         │         │     │       │

│1303. Этилцеллозольв (этиловый│  10     │    п    │ III │       │

│эфир этиленгликоля)           │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1304. N-Этил-N,бета-цианэти-  │   0,1   │  п + а  │  II │       │

│ланилин+                      │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1305. Этинилвинилбутиловый    │   0,5   │    п    │  II │       │

│эфир+                         │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1306. 3-Этоксикарбамидофенил -│   1     │    а    │  II │       │

│N-фенилкарбамат (десмедифам)  │         │         │     │       │

│                              │         │         │     │       │

│1307. Эфир-N-оксиэтилбензотри-│   5     │  п + а  │ III │       │

│азола и СЖК фракции С9 - С15+ │         │         │     │       │

└──────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┘

--------------------------------

<*> ПДК для общей массы аэрозоли.

<**> При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/куб. м, при длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/куб. м, при длительности работы не более 15 мин. - 200 мг/куб. м. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Примечания. 1. Величины ПДК и классы опасности утверждает и при необходимости пересматривает Минздрав СССР. Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Синонимы, технические и торговые названия веществ приведены в Приложении 3.

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает, что в числителе максимальная, а в знаменателе среднесменная ПДК.

2. Условные обозначения:

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

а + п - смесь паров и аэрозоля;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

# Приложение 3

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ

В ТАБЛИЦЕ

┌──────────────────────────────────┬─┬─────────────────────────────────┐

│      Наименование вещества       │ │      Наименование вещества      │

│      и его порядковый номер      │ │      и его порядковый номер     │

├─────────────────────────────┬────┼─┼────────────────────────────┬────┤

│Абат                         │ 997│ │2-Метилпентанол             │ 672│

│Авадекс                      │1078│ │Метилфенилкетон             │  99│

│Акрофол                      │1163│ │Метилхлороформ              │1093│

│Алодан                       │ 149│ │Метилэтилтиофос             │ 711│

│Алотерм-1                    │   9│ │Метурин                     │1129│

│Альдрин                      │ 228│ │Монокорунд                  │  31│

│Амидопирин                   │1117│ │Мочевина                    │ 520│

│Амидофос                     │ 705│ │Неопинамин                  │ 992│

│Аминазин                     │ 306│ │Никотин сульфат             │ 691│

│п-Аминоанизол                │  83│ │Норборнадиен                │ 152│

│Аминопиримидин               │ 655│ │Норборнен                   │ 153│

│Амифос                       │ 310│ │Норсульфазол                │  45│

│Анабазин гидрохлорид         │ 848│ │Оксамат                     │ 440│

│Анабазин основание           │ 847│ │п-Оксид                     │ 141│

│Анабазин сульфат             │ 849│ │Оксикарбамат                │ 804│

│Анальгин                     │1118│ │Оксифосфонат                │ 386│

│Анилид ацетоуксусной кислоты │  93│ │Оксофин                     │ 145│

│Антио                        │ 329│ │Октаметил                   │ 818│

│Арилокс-100                  │ 870│ │Ордрам                      │1267│

│Арилокс-200                  │ 870│ │Пентадиен-1,3               │ 851│

│Арилокс-300                  │ 870│ │Пинаколин                   │ 313│

│Арсин                        │ 205│ │б-Пиран                     │ 188│

│Атразин                      │1204│ │Пирамин                     │1115│

│Ацетал                       │1207│ │Пликтран                    │ 243│

│Ацетонанил                   │1053│ │Полиалканимид АК-111        │ 861│

│п-Ацетаминофенетол           │1111│ │Полиамфолиты                │1148│

│Ацилат-1                     │  94│ │Порофор ЧХЗ-5               │ 701│

│Базудин                      │ 450│ │Прометрин                   │ 696│

│Бисфургин                    │ 147│ │Пропазин                    │1180│

│БМК                          │ 660│ │Пропанид                    │ 424│

│Бромоформ                    │1037│ │Рамрод                      │1186│

│Бромофос                     │ 323│ │Ратиндан                    │ 383│

│Бутилкаптекс                 │ 186│ │Рицид II                    │ 485│

│Бутиловый эфир 2,4-Д         │ 180│ │Рогор                       │ 328│

│Бутифос                      │1039│ │Роксбор-БЦ                  │ 159│

│Бутосил                      │ 101│ │Роксбор-КС                  │ 159│

│Валексон                     │ 458│ │Роксбор-МВ                  │ 159│

│Ванилин                      │ 810│ │Сантофлекс-77               │ 291│

│Вернам                       │ 878│ │Севин                       │ 759│

│Винифос                      │ 434│ │Семерон                     │ 697│

│Витавакс                     │ 287│ │Сильван                     │ 703│

│Гардона                      │1196│ │Симазин                     │1181│

│Гексахлоран                  │ 230│ │Солан                       │1188│

│гамма-Гексахлоран            │ 231│ │Спирт аллиловый             │ 958│

│Гексахлорофен                │ 288│ │Спирт кротониловый          │ 958│

│Гексилур                     │1235│ │Спирт лауриловый            │ 942│

│Гексоген                     │1242│ │Стрептоцид                  │  40│

│Гептахлор                    │ 235│ │Сульгин                     │  48│

│Гетерофос                    │ 885│ │Сульфадимезин               │  41│

│Гидроперекись кумола         │ 245│ │Сульфадиметоксин            │ 353│

│Глинозем                     │  31│ │Сульфален                   │  42│

│Гранозан                     │1287│ │Сульфамонометоксин          │  44│

│2,4-ДА                       │  60│ │Сульфапиридазин             │  43│

│ДАФ-56                       │ 261│ │Сульфацил                   │  47│

│ДДВФ                         │ 324│ │Тетраметиленимин            │ 854│

│ДДТ                          │ 411│ │Тетраметиленсульфон         │ 973│

│Декалин                      │ 258│ │Тиазон                      │ 339│

│Десмедифам                   │1306│ │Тилам                       │ 886│

│Диамин                       │ 268│ │Тиодан                      │ 226│

│Дианат                       │ 305│ │4,4-Тиодифенил              │ 144│

│Диацетам-5                   │ 996│ │Тиофос                      │ 452│

│Дибром                       │ 318│ │Тиофуран                    │1023│

│Дивинил                      │ 167│ │Тиурам Д                    │ 998│

│Дигидроизофорон              │1055│ │Тиурам ЭФ                   │ 447│

│4,4-Дигидрооксидифенилсульфид│ 144│ │ТМТД                        │ 998│

│Дикетен                      │ 169│ │Тордон-22К                  │ 571│

│Дикетон                      │ 413│ │Трефлан                     │ 363│

│Дикрезил                     │ 299│ │Трифтазин                   │1065│

│Дилор                        │ 286│ │Триаллат                    │1078│

│Дилудин                      │ 326│ │Триацетонамин               │ 817│

│Дильдрин                     │ 233│ │Трилан                      │1081│

│Диносеб                      │ 361│ │Трихлорметафос-3            │ 713│

│Диоксид диэтилена            │ 373│ │Тролен                      │ 340│

│Диоксолан-1,3                │1143│ │ФДН                         │ 347│

│Диптал                       │1078│ │Феназон                     │1115│

│Дитразинтитрат               │ 667│ │Фенибут                     │ 249│

│Дифенацил                    │ 383│ │Фенмедифам                  │ 716│

│Дифениловый эфир             │ 385│ │Фентален-14                 │1003│

│Дихлор                       │ 419│ │Фенурон                     │1119│

│1,1-Дихлорэтилен             │ 194│ │Фитон                       │1045│

│Енамин                       │1236│ │Фозалон                     │ 460│

│Желтая кровяная соль         │ 502│ │Фосфамид                    │ 328│

│Зоокумарин                   │1116│ │Фосфин                      │ 206│

│Изофорон                     │1056│ │Фреон 11                    │1092│

│Изофос-2                     │ 428│ │Фреон 12                    │ 412│

│Ингалан                      │ 390│ │Фреон 12В1                  │ 392│

│Ингибитор коррозии БТА       │ 132│ │Фреон 13В1                  │1064│

│Ингибитор коррозии БЦГА      │1228│ │Фреон 22                    │ 393│

│Ингибитор коррозии В-30      │ 524│ │Фреон 112                   │1009│

│Ингибитор коррозии Г-2       │ 220│ │Фреон 113                   │1091│

│Ингибитор коррозии И-1-А     │ 925│ │Фреон 114                   │ 426│

│Ингибитор коррозии М-1       │1231│ │Фреон 114В2                 │1000│

│Ингибитор коррозии МСДА-11   │ 436│ │Фреон 115                   │ 836│

│Ингибитор коррозии НДА       │ 437│ │Фреон 141                   │ 432│

│Индатрон                     │ 285│ │Фреон 142                   │ 394│

│Интенсаин                    │ 521│ │Фреон 143                   │1076│

│Интеркордин                  │ 521│ │Фреон 151                   │ 733│

│Йодофенфос                   │ 325│ │Фреон 152                   │ 395│

│Ипазин                       │1185│ │Фреон 318С                  │ 820│

│ИФК                          │ 491│ │Фталазол                    │ 522│

│ИФК-хлор                     │ 493│ │Фталафос                    │ 345│

│Каратан                      │ 366│ │Фторотан                    │1073│

│Карбатион                    │ 749│ │Фуразолидон                 │ 793│

│Карбин                       │1183│ │Хардин                      │ 463│

│Карбоксид                    │ 142│ │Хлоразин                    │1179│

│Карборунд                    │ 605│ │Хлораль                     │1079│

│Карбофос                     │ 312│ │Хлорамп                     │ 571│

│Картоцид                     │1045│ │Хлорекс                     │ 414│

│Карпен                       │ 464│ │Хлориндан                   │ 821│

│Кетоэфир                     │1241│ │Хлорофос                    │ 332│

│Кислота мукохлорная          │ 543│ │Хлорпинаколин               │1184│

│Китацин                      │ 485│ │Хлорфин                     │1199│

│Которан                      │1066│ │альфа-Хлор-4-хлортолуол     │1175│

│Красная кровяная соль        │ 503│ │Хлорхолинхлорид             │1206│

│Кротилин                     │1187│ │Холинхлорид                 │ 816│

│Кумол                        │ 486│ │Церкоцид                    │1046│

│Купрозан                     │1276│ │Цианокс                     │ 349│

│КЦА                          │1230│ │Цианурхлорид                │1090│

│Линурон                      │ 679│ │Цидиал                      │1291│

│М-8                          │1121│ │Цинеб                       │1276│

│М-81                         │ 352│ │Экатин                      │ 352│

│Малоран                      │ 166│ │Электрокорунд               │ 29,│

│Манеб                        │1277│ │                            │ 31 │

│Мафенида ацетат              │  51│ │Эптам                       │1271│

│Мезитила оксид               │ 487│ │Этазол                      │  46│

│Мельпрекс                    │ 464│ │Этафос                      │1297│

│Метальдегид                  │  92│ │Этиловый эфир фенола        │1114│

│Метафос                      │ 331│ │Этиловый эфир этиленгликоля │1303│

│Метилакрилат                 │ 682│ │Этриол                      │1054│

│Метилацетофос                │ 327│ │ЭФ-2                        │ 404│

│Метилнитрофос                │ 330│ │Ялан                        │1267│

└─────────────────────────────┴────┴─┴────────────────────────────┴────┘